Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2023

| СОСТАВ ПРОЕКТА |
| --- |
| Генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 51 |
| Графические материалы |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 13 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка | 116 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 63 |
| Графические материалы |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

3.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

3.1.	Экономико-географическое положение. Место Бик-Утеевского сельского поселения в системе расселения Буинского муниципального района Республики Татарстан	8

3.2.	Характеристика земельного фонда	9

3.3.	Демографический потенциал	10

3.4.	Производственные территории	11

3.5.	Агропромышленный комплекс	11

3.6.	Лесной комплекс	11

3.7.	Жилищный фонд	12

3.8.	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	13

3.9.	Кладбища	17

3.10.	Туристско-рекреационный потенциал.	17

3.11.	Историко-культурное наследие	18

3.12.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	18

3.13.	Инженерная инфраструктура	21

4.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	29

4.1.	Прогноз численности населения	29

4.2.	Экономическое развитие	30

4.3.	Развитие промышленного производства	30

4.4.	Развитие агропромышленного комплекса	30

4.5.	Развитие лесного комплекса	32

4.6.	Развитие жилищной инфраструктуры	32

4.7.	Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения	36

4.8.	Развитие территорий кладбищ	45

4.9.	Развитие туристско-рекреационных территорий	45

4.10.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	47

4.11.	Установление границ населенных пунктов Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан	51

4.12.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	65

4.13.	Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	85

4.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	87

5.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	98

6.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	101

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	108

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2030 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2045 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения включает в себя:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.02.2022г. №260-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.03.2022г. №463-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016г. №2607-р);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021г. №2105-р);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.03.2022г. №235);

- Схемы территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2012г. № 3-27 (с изменениями, внесенными Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 23.09.2020г. № 6-1);

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Буинского муниципального района и Бик-Утеевского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения являются:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

определение системы параметров развития Бик-Утеевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. Место Бик-Утеевского сельского поселения в системе расселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

Граница Бик-Утеевского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

В состав Бик-Утеевского сельского поселения в соответствии с этим законом входят д.Бик-Утеево (административный центр) и с.Каменный Брод.

Бик-Утеевское сельское поселение расположено в юго-западной части Республики Татарстан, в северо-западной части Буинского муниципального района. Поселение граничит с Аксунским, Верхнелащинским, Исаковским, Новочечкабским, Черки-Кильдуразским сельскими поселениями Буинского муниципального района, Апастовским муниципальным районом Республики Татарстан и Чувашской Республикой.

Общая площадь Бик-Утеевского сельского поселения составляет 4256,4529 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 169,4076 га, из них: д.Бик-Утеево– 101,2414 га и с.Каменный Брод – 68,1662 га (согласно картографическому материалу).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ, Буинский муниципальный район входит в Казанскую экономическую зону. Отраслевая структура Казанской экономической зоны определяется такими отраслями, как химическая промышленность (химия и нефтехимия), электроэнергетика, машиностроение (авиастроение, судостроение, производство электрооборудования), легкая промышленность, агропромышленный комплекс, новое строительство и производство строительных материалов.

В поселении имеются детский сад, начальная и основная общеобразовательные школы, два фельдшерско-акушерских пункта, сельский дом культуры, сельский клуб, библиотека, отделение почтовой связи, объекты торговли.

Транспортная связь Бик-Утеевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «Буинск – Яльчики», «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево», «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево – Новые Чечкабы», «Бик-Утеево – Каменный Брод» и автомобильные дороги местного значения.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Бик-Утеевского сельского поселения является частью системы расселения Буинского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром г.Буинск и г.Казань. В Бик-Утеевском сельском поселении данными автомобильными дорогами являются автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: «Буинск – Яльчики» и «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево – Новые Чечкабы».

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан. В Бик-Утеевском сельском поселении речная сеть представлена рекой Була.

На начало 2023г. средняя плотность Бик-Утеевского сельского поселения составила 9 чел. на 1 кв.км.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения население, с общей численностью 401 человек, проживает на территории двух населенных пунктов: д.Бик-Утеево – центр поселения, и с.Каменный Брод – рядовой населенный пункт.

Система расселения Бик-Утеевского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения д.Бик-Утеево с общей численностью населения 234 человека, где размещены административные функции, организации образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли, отделение почтовой связи.

Второй ранг занимает с.Каменный Брод с общей численностью населения 167 человек, где размещены организации образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

## Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Бик-Утеевского сельского поселения составляет 4256,4529 га (согласно картографическому материалу).

Согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. На территории Бик-Утеевского сельского поселения имеется 63,5920 га общей площади лесных земель, находящихся в федеральной собственности.

## Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным исполнительным комитетом Бик-Утеевского сельского поселения, на начало 2023г. численность населения составила 401 человек.

Демографическая структура Бик-Утеевского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Демографическая структура населения Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

на начало 2022 года, человек

| № п/п | Показатели | д.Бик-Утеево | с.Каменный Брод | Всего по Бик-Утеевскому СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, всего | 234 | 167 | 401 |
| В том числе: |  |
| 1.1 | Детского возраста: | 48 | 15 | 63 |
| 1.1.1 | 0-7 лет | 9 | 3 | 12 |
| 1.1.2 | 7-18 лет | 39 | 12 | 51 |
| 1.1.3 | 5-18 лет | 41 | 12 | 53 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста | 89 | 80 | 169 |
| 1.2.1 | 18-54 лет для женщин | 50 | 48 | 98 |
| 1.2.2 | 18-59 лет для мужчин | 39 | 32 | 71 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 97 | 72 | 169 |
| 1.3.1 | Старше 55 лет для женщин | 62 | 45 | 107 |
| 1.3.2 | Старше 60 лет для мужчин | 35 | 27 | 62 |
| 2 | Общий прирост населения | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |
| 2.1 | Естественный | -4 | -2 | -6 |
| 2.1.1 | Родилось | 1 | 1 | 2 |
| 2.1.2 | Умерло | 5 | 3 | 8 |
| 2.2 | Механический | 4 | 2 | 6 |
| 2.2.1 | Прибыло | 5 | 2 | 7 |
| 2.2.2 | Выбыло | 1 | 0 | 1 |

Следует обратить внимание, что количество населения трудоспособного возраста в Бик-Утеевском сельском поселении (169 человек) и количество населения старше трудоспособного возраста (169 человек) совпадают.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2023 года в поселении смертность преобладает над рождаемостью. Как следствие, естественный прирост населения имеет отрицательные значения. Миграционный прирост населения имеет положительное значение, число прибывших преобладает над числом выбывших из Бик-Утеевского сельского поселения.

В итоге, в поселении происходит спад численности населения.

## Производственные территории

На территории Бик-Утеевского сельского поселения отсутствуют производственные территории.

## Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Бик-Утеевского сельского поселения животноводство и растениеводство.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения функционируют:

– семейная ферма «Мирасов Р.Ш.» на 80 голов, расположенная в южной части д.Бик-Утеево;

– КФХ «Давлетшин З.Н.» - яблоневый сад, расположенный на востоке от д.Бик-Утеево;

– КФХ «Давлетшин З.Н.» - машинно-тракторный парк и зернохранилище, расположенные в восточной части д.Бик-Утеево;

– зерноток ООО «СХП Бола», расположенный на востоке от д.Бик-Утеево.

Также на территории поселения имеются недействующие объекты агропромышленного комплекса:

– ферма КРС «СХП Бола», расположенная на юге от д.Бик-Утеево;

– ферма КРС «СХП Бола», расположенная на юге от с.Каменный Брод.

## Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Земли лесного фонда занимают территорию 63,5920 га, что составляет около 1,5% от всей площади сельского поселения.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения расположены леса ГКУ «Буинское лесничество» Тюбяк-Чирковского участкового лесничества.

На территории поселения присутствуют лесные земли и лесные насаждения (древесно-кустарниковая растительность), не входящие в лесной фонд, общей площадь 137,22 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения находятся исключительно защитные леса, представленные одной категорией – ценные леса (леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах).

## Жилищный фонд

На 01.01.2023г. объем жилищного фонда Бик-Утеевского сельского поселения составляет 16,85 тыс.кв.м общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд Бик-Утеевского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Таблица 3.7.1

Характеристика существующего жилищного фонда Бик-Утеевского сельского поселения на начало 2023 года

| № п/п | Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Бик-Утеево | 41,6 | - | 9,74 |
| 2 | с.Каменный Брод | 42,6 | - | 7,11 |
| Всего по поселению: | 42,0 | - | 16,85 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Бик-Утеевскому сельскому поселению на начало 2023 года приходится 42,0 кв.м общей площади жилья на одного жителя. За последние 5 лет в Бик-Утеевском сельском поселении отсутствовало жилищное строительство.

## Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Общеобразовательные организации

В настоящее время в Бик-Утеевском сельском поселении функционирует детский сад (в здании основной общеобразовательной школы) проектной мощностью 12 мест в д.Бик-Утеево. Численность детей, посещающих детский сад, составляет 3 человека. Следовательно, детский сад заполнен на 25% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в дошкольной образовательной организации составляет 250% от нормативной потребности.

На сегодняшний день в Бик-Утеевском сельском поселении функционируют:

– основная общеобразовательная школа проектной мощностью на 108 учащихся в д.Бик-Утеево. Численность обучающихся в школе составляет 30 человек. Следовательно, основная общеобразовательная школа заполнена на 28% от проектной вместимости;

– начальная общеобразовательная школа проектной мощностью на 30 учащихся в с.Каменный Брод. Численность обучающихся в школе составляет 4 человека. Следовательно, начальная общеобразовательная школа заполнена на 13% от проектной вместимости.

Обеспеченность населения местами в школах составляет 600% от нормативной потребности.

Здания школ находятся в хорошем состоянии.

Организации дополнительного образования детей

В настоящее время организации дополнительного образования детей в поселении отсутствуют.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Бик-Утеевского сельского поселения осуществляют два фельдшерско-акушерских пункта:

– фельдшерско-акушерский пункт (в здании основной общеобразовательной школы) мощностью 5 посещений в смену, расположенный в д.Бик-Утеево;

– фельдшерско-акушерский пункт (в здании начальной общеобразовательной школы) мощностью 4 посещения в смену, расположенный в с.Каменный Брод.

Обеспеченность населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями составляет 129% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Бик-Утеевском сельском поселении функционируют:

– сельский дом культуры (в здании основной общеобразовательной школы) вместимостью 146 мест, расположенный в д.Бик-Утеево;

–  сельский клуб вместимостью 60 мест, расположенный с.Каменный Брод.

Обеспеченность данными объектами составляет 69% от нормативной потребности. Здание сельского клуба в с.Каменный Брод находится в аварийном состоянии, требующее сноса.

В настоящее время в поселении функционирует Бик-Утеевская сельская библиотека (в здании основной общеобразовательной школы) мощностью книжного фонда 12,0 тыс. экземпляров, расположенная в д.Бик-Утеево. Обеспеченность населения библиотекой составляет 375% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Бик-Утеевском сельском поселении находится спортивный зал (в здании основной общеобразовательной школы) площадью 216 кв.м. пола, расположенный в д.Бик-Утеево.

Обеспеченность населения спортивным залом составляет 154% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Бик-Утеевском сельском поселении находится универсальная спортивная площадка площадью 540 кв.м., расположенная в д.Бик-Утеево.

Предприятия торговли

В Бик-Утеевском сельском поселении имеются два действующих магазина общей торговой площадью 92 кв.м (в д.Бик-Утеево – 56 кв.м., в с.Каменный Брод 36 кв.м.). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 77% от нормативной потребности.

Также на территории Бик-Утеевского сельского поселения находятся два недействующих магазина, расположенные в д,Бик-Утеево и в с.Каменный Брод.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Бик-Утеевском сельском поселении имеется отделение связи, расположенное в д.Бик-Утеево. Здание отделения связи находится в плохом состоянии, требующее капитального ремонта. Отделения банков на территории сельского поселения отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Бик-Утеевском сельском поселении отсутствуют.

Полиция

В Бик-Утеевском сельском поселении отсутствует участковый пункт полиции.

Объекты культового назначения

В Бик-Утеевском сельском поселении находятся две действующие мечети, расположенные в д.Бик-Утеево и в с.Каменный Брод.

Также на территории Бик-Утеевского сельского поселения находятся две недействующие мечети, расположенные в д,Бик-Утеево и в с.Каменный Брод.

Объекты административно-делового назначения

В д.Бик-Утеево в здании основной общеобразовательной школы находится Исполнительный комитет Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (Сельсовет).

Потребность существующего населения Бик-Утеевского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) (с изменениями и дополнениями), Местные нормативы градостроительного проектирования Буинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Постановлением Совета Буинского муниципального района №5-38 от 21.02.2019г.), Местные нормативы градостроительного проектирования Бик-Утеевского сельского послеения Буинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Совета Бик-Утеевского сельского поселения №3-40 от 14.11.2017г.)  и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Обеспеченность населения Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 5 | 12 | 250 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 23 | 138 | 600 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | 5 | отсутствуют | 0 |
| 4 | Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 5 | отсутствуют | 0* |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 7 | 9 | 129 |
| 6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10 000 чел. | 1 | отсутствуют | 0* |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| 8 | Спортзалы общего пользования | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 140 | 216 | 154 |
| 9 | Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 110 |
| 10 | Бассейны | кв.м зерк.в. | 75 кв.м на 1000 чел | 30 | отсутствуют | 0* |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 300 мест от 200 до 1000 чел. | 300 | 206 | 69 |
| 12 | Библиотеки | тыс.экз-ов | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 3,2 | 12,0 | 375 |
| 13 | Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 120 | 92 | 77 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 16 | отсутствуют | 0 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 2 | отсутствуют | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| 18 | Полиция | объект | 1 объект на сельское поселение | 1 | отсутствуют | 0 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0 |

*больницы, станции скорой медицинской помощи и бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население района в целом.

## Кладбища

В Бик-Утеевском сельском поселении имеются два действующих кладбища общей площадью 8,5132 га:

– кладбище площадью 5,0447 га, расположенное в д.Бик-Утеево на земельном участке с кадастровым номером 16:14:030601:295 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов») и на части земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601). Заполненность кладбища – 70%. Свободные территории кладбища составляют 1,5134 га;

– кладбище площадью 3,4685 га, расположенное в с.Каменный Брод на земельном участке с кадастровым номером 16:14:030501:275 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»). Заполненность кладбища – 60%. Свободные территории кладбища составляют 1,3874 га.

Также на территории поселения находятся три недействующих кладбища общей площадью 0,9799 га:

– кладбище площадью 0,5782 га, расположенное в д.Бик-Утеево на земельном участке с кадастровым номером 16:14:030601:326 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»);

– кладбище площадью 0,0292 га, расположенное в д.Бик-Утеево на земельном участке с кадастровым номером 16:14:030601:327 (категория земельного участка – «земли населенных пунктов»);

– кладбище площадью 0,3725 га, расположенное в юго-восточной стороне от с.Каменный Брод на земельном участке с кадастровым номером 16:14:030203:85 (категория земельного участка не установлена).

Общая площадь незаполненных территорий всех действующих кладбищ сельского поселения составляет 2,9008 га.

Потребность существующего населения Бик-Утеевского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан от 27.12.2013 № 1071 (в редакции от 03.12.2020 №1091) (0,28 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,11 га. Обеспеченность кладбищами для сельского поселения составляет 2636% от нормативной потребности населения.

## Туристско-рекреационный потенциал.

Гидрографическую сеть Бик-Утеевского сельского поселения образуют р.Була, которая протекает по территории поселения, а также её притоки и ручьи, два пруда.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения находится благоустроенный родник, расположенный возле с.Каменный Брод.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения находятся два пруда площадью 0,2 га и 0,4 га соответственно, которые используются местным населения для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения имеются 137,22 га площади земель сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Бик-Утеевского сельского поселения в д.Бик-Утеево находится выявленный объект культурного наследия Буинского муниципального района – памятник «Каменнобродское поселение», расположенный в 0,5 км к юго-западу от с.Каменный Брод.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Бик-Утеевского сельского поселения является частью транспортной структуры Буинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги общего пользования

По форме собственности существующие автомобильные дороги общего пользования Бик-Утеевского сельского поселения представлены дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения общего пользования являются:

( автомобильная дорога IV категории «Буинск – Яльчики», протяженностью 1,4 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево», протяженностью 7,56 км с переходным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево – Новые Чечкабы», протяженностью 0,7 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога IV категории «Бик-Утеево – Каменный Брод», протяженностью 3,6 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильными дорогами местного значения являются:

( автомобильная дорога без категории «Подъезд к объектам АПК с юго-западной части д.Бик-Утеево» протяженностью 0,07 км с переходным покрытием;

( автомобильная дорога без категории «Подъезд к с.Каменный Брод» протяженностью 0,4 км с грунтовым покрытием;

( автомобильная дорога без категории «Подъезд к д.Бик-Утеево» протяженностью 0,1 км с асфальтобетонным покрытием;

( автомобильная дорога без категории «Подъезд к крестянско-фермерскому хозяйству» протяженностью 0,7 км с грунтовым покрытием.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального  и местного значения в границах Бик-Утеевского сельского поселения представлен в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог в границах Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1 | «Буинск – Яльчики» | 1,4 | 1,4 | - | - |
| 2 | «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево» | 7,56 | - | 7,56 | - |
| 3 | «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево – Новые Чечкабы» | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 4 | «Бик-Утеево – Каменный Брод» | 3,6 | 3,6 | - | - |
|  | Всего | 13,26 | 5,7 | 7,56 | - |
| Автомобильные дороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 1 | «Подъезд к объектам АПК с юго-западной части д.Бик-Утеево» | 0,07 | - | 0,07 | - |
| 2 | «Подъезд к с.Каменный Брод» | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 3 | «Подъезд к д.Бик-Утеево» | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 4 | «Подъезд к крестянско-фермерскому хозяйству» | 0,7 | - | - | 0,7 |
|  | Всего: | 1,27 | 0,1 | 0,07 | 1,1 |
|  | ИТОГО | 14,53 | 5,8 | 7,63 | 1,1 |

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. По территории Бик-Утеевского сельского поселения проходят участок магистрального газопровода «Газопровод – отвод к г.Буинск» и участок магистрального нефтепровода «Холмогоры – Клин».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, делятся на главную улицу и улицу в жилой застройке. Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром. Улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей.

Административным центром Бик-Утеевского сельского поселения является д.Бик-Утеево. Главной улицей населенного пункта является ул.Центральная, по которой осуществляется въезд в д.Бик-Утеево, а также расположены объекты общественного назначения.

Недостатками улично-дорожной является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части главных и второстепенных улиц.

Информация об улично-дорожной сети населенных пунктов представлена в таблице 3.12.2.

Таблица 3.12.2

Характеристика состояния улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название улиц | Протяженность, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто- бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | д.Бик-Утеево |
| 1.1 | ул.Центральная | 1,4 | - | 1,4 | - |
| 1.2 | ул.Школьная | 1,05 | - | - | 1,05 |
| 1.3 | ул.Зеленая | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 1.4 | ул.Колхозная | 0,5 | - | 0,5 | - |
| 1.5 | ул.Крайняя | 0,8 | - | 0,8 | - |
| Всего: | 4,55 | - | 2,7 | 1,85 |
| 2 | с.Каменный Брод |
| 2.1 | ул.Вахитова | 0,7 | - | 0,7 | - |
| 2.2 | ул.Советская | 0,8 | - | - | 0,8 |
| 2.3 | ул.Малая | 0,34 | - | - | 0,34 |
| 2.4 | ул.Клубная | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 2.5 | ул.Колхозная | 0,47 | - | - | 0,47 |
| 2.6 | ул.Школьная | 0,38 | - | - | 0,38 |
| 2.7 | ул.Баумана | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 2.8 | ул.Ленина | 0,45 | - | - | 0,45 |
| Всего: | 4,07 |  | 0,7 | 3,37 |
| Всего по поселению: | 8,62 | - | 3,4 | 5,22 |

Недостатком улично-дорожной сети является неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и вспомогательных улиц. Анализ существующего транспортного каркаса выявил ряд проблем, требующих решения. Учитывая тот факт, что население Бик-Утеевского сельского поселения пользуется услугами медицинских организаций, объектов культуры и искусства, образования, специализированными предприятиями торговли и бытового обслуживания используя личный и общественный транспорт, необходимо улучшение качества дорог за границами и в границах населенных пунктов.

## Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Бик-Утеевского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Бик-Утеевского сельского поселения представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района

Республики Татарстан

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Источник водоснабжения, единиц | Количество башен, единиц | Мощность водозабора м³/сут | Размер первого пояса зоны санитарной охраны, м. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бик-Утеевское СП | 3 | 4 | 576 | - | 10,3 |
| 2 | д.Бик-Утеево | 2 | 3 | 2x192 | 30x30 | 5,4 |
| 3 | с.Каменный Брод | 1 | 1 | 192 | 30x30 | 4,9 |

На сегодняшний день в Бик-Утеевском сельском поселении находятся 4 водонапорные башни для обслуживания сельского поселения, 3 водонапорные башни для обслуживания объектов АПК.

Забор воды осуществляется скважинами вблизи населенных пунктов. Насосная станция 1 подъема совмещена с водоприемными сооружениями, устье скважин закрыто павильоном. Очистные сооружения, узел учета воды отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Первый пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения принят в радиусе 30 м от водозаборных скважин.

Вода по химическому составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая и соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Система водоснабжения принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.  Водопроводные сети проложены из различных материалов диаметром 110 мм, оборудованы водоразборными колонками и пожарными гидрантами. Водонапорные башни регулируют водопотребление населенных пунктов, создают необходимый напор в сети, а также хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды.

Канализация

В Бик-Утеевском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется септиками или выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

На территории Бик-Утеевского сельского поселения контейнеры для складирования ТКО отсутствуют. Население сельского поселения перегружает мусор из личных домовых сборников непосредственно в приемный бункер мусоровозного транспорта (система «мешочного» сбора ТКО 2 раза в месяц).

Коммунальные отходы из Бик-Утеевского сельского поселения вывозятся на полигон ТКО в с.Новые Чечкабы Буинского муниципального района. Договор на вывоз ТКО у поселения заключен с «АО «Буинское МПП ЖКХ». Свалок на территории поселения не имеется.

На территории поселения находятся две действующие биотермические ямы.

Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные и административно-деловые учреждения Бик-Утеевского сельского поселения используют собственные источники тепла.

Общественные и административно-деловые учреждения сельского поселения пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

Таблица 3.13.2

Объекты теплоснабжения Бик-Утеевского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер земельного участка или координаты местоположения (с.ш., в.д.) | Эксплуатирующая организация | Основной вид топлива | Тепловая мощность, Гкал/ч | Процент износа (%) | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБОУ ООШ д.Бик-Утеево | 16:14:030601:185 | - | природный газ | 0,172 | 30 | 100 |
| 2 | Котельная МБОУ НОШ с.Каменный Брод | 16:14:030501:137 | - | природный газ | 0,172 | 40 | 100 |

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Бик-Утеевского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительные станции (ГРС).

Таблица 3.13.3

Характеристика газораспределительных станции, обслуживающих

Бик-Утеевское сельское поселение Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Название ГРС, АГРС | Давление, Р на входе, МПа | Давление, Р на выходе, МПа | Загрузка (количество выдаваемого газа), тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| 1 | ГРС «н.п.Ахмаметьево» | 0,6 | - | 0,6 | - | 5,0 | 3,0 |
| 2 | ГРС «н.п.М.Савалеевка | 0,6 | - | 0,6 | - | 10,0 | 1,0 |

Природный газ в населенные пункты Бик-Утеевского сельского поселения подается от ГРС «н.п.Ахмаметьево» и ГРС «н.п.М.Савалеевка» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.13.4

Характеристики существующих пунктов редуцирования газа, расположенных на территории Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Производительность, тыс. куб. м/час | Давление газа на входе/давление газа на выходе (МПа) | Фактическое использование объекта, % | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП (Бик-Утеево) | 600 | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |
| 2 | ШРП (Каменный Брод) | 600 | 0,6/0,003 | 100 | 10 | 10 |

Согласно данным, предоставленным главой сельского поселения, по территории сельского поселения проходят газопроводы высокого давления протяженностью 16,0 км, газопроводы низкого давления протяженностью 11,8 км.

Электроснабжение

Электроснабжение Бик-Утеевского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции ПС «Чечкабы», расположенной в центральной части Новочечкабского сельского поселения возле с.Новые Чечкабы. На территории Бик-Утеевского сельского поселения расположено 11 трансформаторных подстанций, таблица 3.13.5.

Таблица 3.13.5

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Диспетчерский номер комплектной трансформаторной подстанции | Напряжение, кВ | Мощность комплектной трансформаторной подстанции, кВА | Резерв мощности комплектной трансформаторной подстанции, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Бик-Утеево |
| 1.1 | КТП-23 | 10/0,4 кВ | 1х100 | - |
| 1.2 | КТП-445 | 10/0,4 кВ | 1х100 | - |
| 1.3 | КТП-461 | 10/0,4 кВ | 1х100 | - |
| 1.4 | КТП-460 | 10/0,4 кВ | 1х100 | - |
| 1.5 | КТП-463 | 10/0,4 кВ | 1х100 | - |
| 1.6 | КТП-241 | 10/0,4 кВ | 1х 100 | - |
| 1.7 | КТП-239 | 10/0,4 кВ | 1х 100 | - |
| 2 | с.Каменный Брод |
| 2.1 | КТП-2314 | 10/0,4 кВ | 1х 100 | - |
| 2.2 | КТП-245 | 10/0,4 кВ | 1х 100 | - |
| 2.3 | КТП-498 | 10/0,4 кВ | 1х 100 | - |
| 2.4 | КТП-494 | 10/0,4 кВ | 1х 100 | - |

Электроснабжение комплектных и столбовых трансформаторных подстанций населённых пунктов выполнено воздушными линиями ВЛ-10 кВ   ф.07 ПС «Чечкабы».

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей - кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно приказу Минэнерго России № 380 от 23.06.15, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанциях установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Бик-Утеевского сельского поселения осуществляется от двух автоматических телефонных станций, расположенных в д.Бик-Утеево и в с.Каменный Брод.

Таблица 3.13.6

Характеристика автоматических телефонных станций, расположенных на территории Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование (тип) | Месторасположение | Эксплуатирующая организация | Используемая емкость, количество номеров | Проектная емкость, количество номеров | Скорость передачи данных, Гбит/с | Год установки | Процент износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТС | д.Бик-Утеево | ПАО «Таттелеком» | 160 | 160 | 1,0 | - | - |
| 2 | АТС | с.Каменный Брод | ПАО «Таттелеком» | 64 | 64 | 1,0 | - | - |

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания. Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. В усадебной застройке принят один телефон на одно домовладение.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ. Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По Республике Татарстан организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Согласно представленным данным ОАО «Таттелеком» замена и новое строительство слаботочных сетей не планируется. Характеристики сетей электросвязи отсутствуют.

Также в юго-западной части Бик-Утеевского сельского поселения находится телевизионный ретранслятор.

## Инженерная подготовка территории

В геоморфологическом отношении территория Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района расположена в Приволжском геоморфологическом районе, в пределах Среднесвияжского возвышенного ландшафтного района, к западу от долины р.Свияга.

Территория Бик-Утеевского сельского поселения расположена на правобережье реки Була – левого притока реки Свияги, рельеф ландшафтного района представляет собой преимущественно умеренно расчлененную денудационную равнину нижнего плато. Левобережная часть территории ландшафтного района, к западу от долины р.Свияга, имеет сглаженный рельеф и представляет почти ровную низменность, расчлененную неглубокими, но широкими долинами левых притоков р.Свияга.

Среднегодовая многолетняя температура равна 3,9 °С. Годовое количество осадков составляет 483,1 мм. Средняя скорость ветра составляет 4,4 м/с. В среднегодовом разрезе преобладают ветры западного направления.

Застроенные территории Бик-Утеевского поселения не включены в Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани, подверженных активному влиянию экзогенных геологических процессов.

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

Эрозионная деятельность

Для правобережных склонов реки Була и ее притокам характерна склоновая линейная эрозия в виде русел временных водотоков, местами наблюдаются процессы осыпания склонов.

Сейсмическая опасность

Территория Бик-Утеевского сельского поселения расположена в границах Токмовского свода, в пределах Буинской сейсмогенной зоны с максимальной магнитудой 4,0.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81», территория Бик-Утеевского сельского поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 5 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2016 территория поселения относится к зоне с интенсивностями землетрясений 5 баллов.

Согласно карте сейсмического районирования территории Республики Татарстан с учетом инженерно-геологических условий (М 1:500 000), сейсмическая балльность рассматриваемой территории составляет 5 баллов в районе склонов и водоразделов и 6 баллов в районе низких террас и поймы р.Була.

Зоны возможного затопления (подтопления)

Населенный пункт Бик-Утеево включен в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период», утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р).

Согласно Приказу от 20.12.2019 №617 «Об установлении границ зон затопления и подтопления территорий, при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, прилегающих к реке Агрызка, в границах г. Агрыз; к реке Була, в границах дер. Бик-Утеево Буинского муниципального района; к реке Большой Черемшан, в границах с. Бурметьево Нурлатского муниципального района; к реке Степной Зай, в границах с. Старая Письмянка Лениногорского муниципального района: к реке Урсалинка, в границах микрорайона Урсала г. Альметьевска; к реке Шешма, в границах с. Кармалы Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» утверждены границы зоны затопления территорий, затапливаемых при половодьях и паводках 1% обеспеченности, границы зон слабого, умеренного и сильного подтопления, в границах н.п. Бик-Утеево Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Более полное описание зон затопления и подтопления приведено в пояснительной записке «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию.

Мелиорируемые земли

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, на территории Бик-Утеевского сельского поселения особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья отсутствуют.

Категория опасности природных процессов

Целесообразность освоения территории под новое строительство предварительно определяется, путем определения категории опасности природных процессов, которым подвержено поселение муниципального района Республики Татарстан, согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий». Территория, подверженная эрозии, составляет около 0,14% территории Бик-Утеевского сельского поселения, процессы землетрясения относятся к категории «умеренно опасные». На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов методом ранжирования. Для этого каждой категории опасности присваивается соответствующий ранг в соответствии с таблицей 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Ранжирование категорий опасности природных процессов

| Категория опасности природного процесса | Чрезвычайно опасные (катастрофические) | Весьма опасные | Опасные | Умеренно опасные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранг | 4 | 3 | 2 | 1 |

Степень опасности воздействия природных процессов на территорию сельского поселения в зависимости от площади пораженной территории и интенсивности (для землетрясений) приведена в таблице 3.14.2.

Таблица 3.14.2

Оценка опасности природных процессов

|  | Опасные природные процессы |
| --- | --- |
|  | Сейсмичность | Подтопление | Наводнение (вследствие половодья) | Эрозионные процессы |
| Ранг | 1 | 1 | 1 | 1 |

При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории и выявления неблагоприятных участков.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИК-УТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2040 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Буинского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения Бик-Утеевского сельского поселения выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Бик-Утеевского сельского поселения выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2013 по 2022 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных исполнительным комитетом Бик-Утеевского сельского поселения.

Согласно демографическому прогнозу численность наличного населения Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2030г.) составит 449 человека, в том числе постоянное население – 397 человек и население, строящее второе жилье – 52 человека.

Численность наличного населения Бик-Утеевского сельского поселения на расчетный срок реализации генерального плана (2045г.) составит 515 человек, в том числе постоянное население – 392 человека и население, строящее второе жилье – 123 человека.

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения Бик-Утеевского сельского поселения, человек

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | д.Бик-Утеево | 232 | 42 | 229 | 105 |
| 2 | с.Каменный Брод | 165 | 10 | 163 | 18 |
| Всего по поселению | 397 | 52 | 392 | 123 |

Таблица 4.1.2

Прогнозная численность детей и подростков

в Бик-Утеевском сельском поселении, человек

| № п/п | Наименование | 2030 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. | 0-7 л. | 7-18 л. | 5-18 л. |
| 1 | д.Бик-Утеево | 11 | 41 | 44 | 13 | 43 | 47 |
| 2 | с.Каменный Брод | 5 | 14 | 15 | 7 | 17 | 18 |
| Всего по поселению | 17 | 58 | 62 | 23 | 64 | 69 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Бик-Утеевского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Буинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015г. №707 был утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии Буинский муниципальный район и в частности Бик-Утеевское сельское поселение, входящие в состав Казанской агломерации, являются территорией реализации следующих программ и проектов: «Управление отходами в Казанской экономической зоне».

## Развитие промышленного производства

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

## Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

– рекультивация территории недействующей фермы КРС ООО «СХП Бола», расположенной на юге от д.Бик-Утеево, под площадку перспективного развития агропромышленного производства не выше IV класса опасности (8,2250 га) с организацией на части территории озеленения специального назначения (1,1134 га);

– рекультивация территории недействующей фермы КРС ООО «СХП Бола», расположенной на юге от с.Каменный Брод, под площадку перспективного развития агропромышленного производства не выше V класса опасности (5,3958 га) с организацией на части территории озеленения специального назначения (0,7103 га) и с размещением на части территории зоны сельскохозяйственных угодий (0,4137).

Таблица 4.4.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса на территории

Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчет- ный срок (2031-2045 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | На юге от д.Бик-Утеево | Недействующая ферма | Рекультивация территории под площадку перспективного развития агропромышленного производства не выше IV класса опасности (8,2250 га) с организацией на части территории озеленения специального назначения (1,1134 га). | га | 9,3384 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 2 | На юге от с.Каменный Брод | Недействующая ферма | Рекультивация территории под площадку перспективного развития агропромышленного производства не выше V класса опасности (5,3958 га) ) с организацией на части территории озеленения специального назначения (0,7103 га) и с размещением на части территории зоны сельскохозяйственных угодий (0,4137) | га | 6,5198 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |

## Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Буинского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамику и структуру жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Расчет объемов нового жилищного строительства для постоянного населения выполнен на основании прогнозной численности населения и прогнозной жилищной обеспеченности (количества квадратных метров площади жилья на человека).

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан по Буинскому муниципальному району расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2020 г. должен составить 29,6 кв.м/чел., к 2035 г. – 38,2 кв.м/чел. (по базовому сценарию). Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на первую очередь до 2030 года и на расчетный срок до 2045 года, на эти даты приняты несколько большие расчетные показатели жилищной обеспеченности – 35,4 кв.м/чел. и 43,0 кв.м/чел. соответственно.

Для расчетов в генеральном плане показатель средней площади одного индивидуального дома принимался равным 120 кв.м, площадь одного участка – 0,10 га.

Исходя из вышесказанного, за период реализации генерального плана для д.Бик-Утеево потребуется около 0,1 га территории (1 участок) под новое индивидуальное жилищное строительство для постоянного населения.

В с.Каменный Брод потребность в жилищном строительстве отсутствует, однако, в соответствии с данными Исполнительного комитета Бик-Утеевского сельского поселения в данном населенном пункте имеются территории под планируемое размещение индивидуальной застройки для населения, строящего второе жилье.

Генеральным планом предусмотрено в д.Бик-Утеево и с.Каменный Брод 5,1 га территорий (за вычетом площадей объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования) под новое жилищное строительство (0,1 га - для постоянного населения, 5,0 га - для населения, строящего второе жилье), из них:

- в д.Бик-Утеево – 4,3 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство;

- в с.Каменный Брод – 0,8 га (внутри современной границы населенного пункта) под индивидуальное жилищное строительство.

На первую очередь реализации генерального плана (до 2030 г.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 2,1 га территории, из них:

- 1,3 га – под индивидуальное жилищное строительство в д.Бик-Утеево, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 1,56 тыс. кв.м (13 участков);

- 0,8 га – под индивидуальное жилищное строительство в с.Каменный Брод, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 0,96 тыс. кв.м (8 участков).

На расчетный срок реализации генерального плана (2031-2045 гг.) под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 3,0 га территории – под индивидуальное жилищное строительство в д.Бик-Утеево, общая площадь жилищного фонда на данных территориях составит ориентировочно 3,6 тыс. кв.м (30 участков).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории Бик-Утеевского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031 – 2045 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м | Общая площадь жилья, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м |
| д.Бик-Утеево |
| - для постоянного населения | 9,74 | 9,86 | 0,12 | 9,86 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 1,44 | 1,44 | 5,04 | 3,6 |
| Всего по д.Бик-Утеево | 9,74 | 11,3 | 1,56 | 14,9 | 3,6 |
| с.Каменный Брод |
| - для постоянного населения | 7,11 | 7,11 | - | 7,11 | - |
| - для населения, строящего второе жилье | - | 0,96 | 0,96 | 0,96 | - |
| Всего по с.Каменный Брод | 7,11 | 8,07 | 0,96 | 8,07 | - |
| Всего по поселению: | 16,85 | 19,37 | 2,52 | 22,97 | 3,6 |

Таблица 4.6.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры на территории Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031-2045 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | д.Бик-Утеево | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 1,3 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 1,56 |  |  |  |
| 2 | д.Бик-Утеево | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 3,0 | - | + | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 3,6 |  |  |  |
| 3 | с.Каменный Брод | жилищный фонд в существующих границах населенного пункта | новое строительство | га | - | 0,8 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 0,96 |  |  |  |

-

## Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в объектах обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Бик-Утеевском сельском поселении определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Буинского муниципального района, Стратегии социально-экономического развития Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 4.7.1.

Генеральным планом на первую очередь в д.Бик-Утеево предусмотрено строительство общественного центра, в составе которого планируется разместить предприятия бытового обслуживания, предприятие общественного питания, отделение банка, участковый пункт полиции, общественную уборную.

Образовательные организации

Согласно расчету, потребность в детских дошкольных организациях и общеобразовательных школах к 2030 г.. для населения составит 8 и 26 мест соответственно, к 2045 г. – 10 и 29 мест соответственно.

Генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию образовательных организаций, т.к. действующие детский сад проектной мощностью 12 мест, начальная и основная общеобразовательные школы общей проектной мощностью на 138 учащихся полностью удовлетворяют прогнозные нормативные потребности населения в общеобразовательных организациях.

Организации дополнительного образования детей

Нормативная потребность населения Бик-Утеевского сельского поселения в организациях дополнительного образования детей на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана составит 6 и 7 мест соответственно.

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения предлагается организация кружков детского творчества на базе действующей основной общеобразовательной школы в д.Бик-Утеево мощностью 7 мест на первую очередь.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Нормативная потребность населения Бик-Утеевского сельского поселения в лечебно-профилактических медицинских организациях на первую очередь и на расчетный срок реализации генерального плана составит 8 и 9 посещений в смену соответственно.

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию лечебно-профилактических медицинских организаций, т.к. действующие фельдшерско-акушерские пункты общей мощностью на 9 посещений в смену полностью удовлетворяют прогнозные нормативные потребности населения.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом предусмотрен снос по ветхости сельского клуба в с.Каменный Брод. В связи с этим, генеральным планом предусмотрено строительство нового сельского клуба мощностью 105 мест в с.Каменный Брод. Также генеральным планом предусмотрено строительство нового сельского клуба мощностью 50 мест в д.Бик-Утеево.

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрено мероприятий по развитию библиотек в связи с тем, что действующая библиотека (в здании основной общеобразовательной школы) мощностью книжного фонда 12,0 тыс. экземпляров полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Бик-Утеевского сельского поселения в спортивных залах общего пользования на первую очередь реализации генерального плана составит 159 кв.м пола, на расчетный срок – 182 кв.м пола.

Генеральным планом на первую очередь и на расчетный срок не предусмотрены мероприятия по развитию спортивных учреждений, т.к. действующий спортивный сал площадью 216 кв.м. пола полностью удовлетворяет прогнозные нормативные потребности населения.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено строительство детской площадки в с.Каменный Брод.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 2 рабочих места в составе проектируемого общественного центра д.Бик-Утеево.

Предприятия общественного питания

Генеральным планом предусмотрено размещение предприятия общественного питания проектной мощностью 6 посадочных мест составе проектируемого общественного центра д.Бик-Утеево. Также по данным исполнительного комитета предусмотрено строительство столовой на территории объекта АПК.

Отделения банка

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение отделения банка в составе проектируемого общественного центра д.Бик-Утеево.

Предприятия торговли

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения предусмотрено:

– строительство магазина в д.Бик-Утеево торговой площадью 43 кв.м. на первую очередь;

– строительство магазина в с.Каменный Брод торговой площадью 20 кв.м. на расчетный срок.

Также генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

– снос недействующего магазина в д.Бик-Утеево, в связи с расположением в зоне подтопления;

– снос недействующего магазина в с.Каменный Брод, в связи с расположением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы.

Отделения связи

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт отделения почтовой связи в д.Бик-Утеево. Также на территории д.Бик-Утеево на первую очередь предусмотрено строительство нового отделения почтовой связи.

Общественные уборные

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение общественной уборной в количестве 1-го прибора в составе проектируемого общественного центра д.Бик-Утеево.

Полиция

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено размещение участкового пункта полиции в составе проектируемого общественного центра д.Бик-Утеево.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Бик-Утеевского сельского поселения (для наличного населения)

| Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство | Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2045 г. | Обеспеченность к 2045г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь (2030г.) | Расч. Срок (2045г.) |  | Первая очередь (до 2030г.) | Расч. Срок (2031г.-2045г.) | Всего к 2045г. |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | 45 мест на 100 детей от 0-7 лет | 12 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 |
| Общеобразовательные организации | место | 45 мест на 100 детей 7-18 лет | 138 | 26 | 29 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761 |
| Организации дополнительного образования детей | место | 10 мест на 100 детей от 5-18 лет | отсутствуют | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 100 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 человек | отсутствуют | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 02 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 02 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещение в смену | 18,15 посещений в смену на 1000 чел. | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 216 | 157 | 180 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 |
| Бассейны | кв.м зерк. Воды | 75 кв.м на 1000 чел. | отсутствуют | 34 | 39 | 0 | 34 | 5 | 39 | 0 | 02 |
| Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| Клубы, Дома культуры | место | 300 мест от 200 до 1000 чел. | 206 | 300 | 300 | 146 | 300 | 0 | 300 | 155 | 100 |
| Библиотеки | тыс.экземпляров | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 12,0 | 3,6 | 4,1 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 92 | 135 | 155 | 92 | 43 | 20 | 63 | 63 | 100 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | отсутствуют | 18 | 21 | 18 | 18 | 3 | 21 | 21 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. Место | 4 раб. Мест на 1000 чел. | отсутствуют | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 объект на сельское поселение | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2003 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | отсутствуют | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

2 поскольку больницы, СМП, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района.        Обеспеченность рассчитывается от населения района в целом;

3 показатель обеспеченности более 100% связан с планируемым строительством объектов социального и культурно-бытового обслуживания по данным исполнительного комитета сельского поселения;

4 По данным таблицы 4.7.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Бик-Утеевском сельском поселении.

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031-2045 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | д.Бик-Утеево | Кружки детского творчества при основной общеобразовательной школе | Организационное | мест | - | 7 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | с.Каменный Брод | Сельский клуб | Снос по ветхости | мест | 60 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 2 | с.Каменный Брод | Сельский клуб | Новое строительство | мест | - | 105 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 3 | д.Бик-Утеево | Сельский клуб | Новое строительство | мест | - | 50 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Плоскостные спортивные сооружения |
| 1 | с.Каменный Брод | Детская площадка | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | д.Бик-Утеево | Предприятия бытового обслуживания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | раб. мест | - | 2 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | д.Бик-Утеево | Предприятие общественного питания в составе проектируемого общественного центра | Организационное | посадочных мест | - | 6 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 2 | д.Бик-Утеево | Столовая | Новое строительство | посадочных мест | - | 15 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Охрана общественного правопорядка |
| 1 | д.Бик-Утеево | Участковый пункт полиции в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Отделения связи |
| 1 | д.Бик-Утеево | Отделение почтовой связи | Капитальный ремонт | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 2 | д.Бик-Утеево | Отделение почтовой связи | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Отделения банка |
| 1 | д.Бик-Утеево | Отделение банка в составе проектируемого общественного центра | Организационное | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | д.Бик-Утеево | Магазин | Новое строительство | кв.м | - | 43 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 2 | с.Каменный Брод | Магазин | Новое строительство | кв.м | - | 20 | - | + | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 3 | д.Бик-Утеево | Недействующий магазин | Снос | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 4 | с.Каменный Брод | Недействующий магазин | Снос | объект | 1 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Общественные уборные |
| 1 | д.Бик-Утеево | Общественные уборные в составе проектируемого общественного центра | Организационное | прибор | - | 1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| Объекты общественно-делового назначения |
| 1 | д.Бик-Утеево | Общественный центр | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |

## Развитие территорий кладбищ

При нормативе 0,28 га на 1000 жителей необходимая потребность наличного населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения к 2045 г. составит 0,1442 га.

Генеральным планом на первую очередь рекомендуется закрытие части кладбища (на земельном участке с кадастровым номером 16:14:030601:295) в д.Бик-Утеево, в связи с расположением в водоохранной зоне водных объектов. Площадь рекомендуемой закрываемой части кладбища составит 0,9459 га.

Свободные территории действующего кладбища в полной мере обеспечивают прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения предлагается приведение землеустроительной документации для земель под кладбищами в соответствие с функциональным использованием территории, а именно установление для земельного участка под кладбищем категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с установлением вида разрешенного использования 12.1. «Ритуальная деятельность».

## Развитие туристско-рекреационных территорий

С целью формирования рекреационных зон возле водных объектов генеральным планом предлагается благоустройство береговой полосы и прилегающей территории прудов, расположенных в сельском поселении, с созданием общественных рекреационных зон.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Бик-Утеевского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 4.9.1

Перечень мероприятий по развитию туристско-рекреационных территорий в Бик-Утеевском сельском поселении

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031-2045 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ) |
| 1 | Бик-Утеевское СП | Пруд | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 0,2 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 2 | Бик-Утеевское СП | Пруд | Благоустройство береговой полосы и прилегающей территории с созданием общественных рекреационных зон | га | 0,4 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 3 | Бик-Утеевское сельское поселение (д.Бик-Утеево, с.Каменный Брод) | Озеленение общего пользования | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Бик-Утеевского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Бик-Утеевского сельского поселения в составе Генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Буинского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Бик-Утеевского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. На территории Бик-Утеевского сельского поселения мероприятия федерального значения отсутствуют.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан, Схеме территориального планирования Буинского муниципального района, поэтому генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан на территории Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

– новое строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ««Буинск – Яльчики» «Буинск – Яльчики» – Бик-Утеево»» протяженностью 1,1 км;

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево», протяженностью 7,56 км.

Схемой территориального планирования Буинского муниципального района

на территории Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено новое строительство автомобильной дороги местного значения ««Буинск – Каратун» – Каменный Брод» протяженностью 1,6 км.

Генеральным планом на территории Бик-Утеевского сельского поселения на первую очередь предусмотрено:

– новое строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к кладбищу с.Каменный Брод» протяженностью 0,5 км;

– новое строительство автомобильной дороги местного значения «Бик-Утеево – Апанасово-Темяши» протяженностью 1,1 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с.Каменный Брод» протяженностью 0,4 км;

– строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к крестянско-фермерскому хозяйству» протяженностью 0,7 км;

– капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к объектам АПК с юго-западной части д.Бик-Утеево» протяженностью 0,07 км.

Развитие улично-дорожной сети

Генеральным планом предусмотрен капитальный ремонт и строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в каждом из населенных пунктов Бик-Утеевского сельского поселения. Учитывая неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части основных и второстепенных улиц населенных пунктов, предполагается реконструкция существующей улично-дорожной сети.

Таблица 4.10.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2030 г.) | Расчетный срок (2031-2045 гг.) |  |
| мероприятия регионального значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Бик-Утеевское СП | ««Буинск – Яльчики» «Буинск – Яльчики» – Бик-Утеево»» | Новое строительство | км | - | 1,1 | + | - | СТП Республики Татарстан |
| 2 | Бик-Утеевское СП | «Буинск – Яльчики – Бик-Утеево» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 7,56 | - | + | - | СТП Республики Татарстан |
| мероприятия Местного (РАЙОННОГО) значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | Бик-Утеевское СП | ««Буинск – Каратун» - Каменный Брод» | Новое строительство | км | - | 1,6 | + | - | СТП Буинского МР |
| 2 | Бик-Утеевское СП | «Подъезд к кладбищу с.Каменный Брод» | Новое строительство | км | - | 0,5 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 3 | Бик-Утеевское СП | «Бик-Утеево – Апанасово-Темяши» | Новое строительство | км | - | 1,1 | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 4 | Бик-Утеевское СП | «Подъезд к с.Каменный Брод» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,4 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 5 | Бик-Утеевское СП | «Подъезд к крестянско-фермерскому хозяйству» | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,7 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 6 | Бик-Утеевское СП | «Подъезд к объектам АПК с юго-западной части д.Бик-Утеево» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,07 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| мероприятия Местного значения (поселения) |
| Улично-дорожная сеть |
| 1 | д.Бик-Утеево | ул.Центральная, ул.Колхозная, ул.Крайняя | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,7 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
|  |  | ул.Школьная, ул.Зеленая | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,85 | - | + | - |  |
| 2 | с.Каменный Брод | ул.Вахитова | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,7 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
|  |  | ул.Советская, ул.Малая, ул.Клубная, ул.Колхозная, ул.Школьная, ул.Баумана, ул.Ленина | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 3,37 | - | + | - |  |

## Установление границ населенных пунктов Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков.

Для населенных пунктов д.Бик-Утеево, с.Каменный Брод в качестве существующих границ были приняты границы, которые установлены и содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения предусматривается изменение границы д.Бик-Утеево и с.Каменный Брод.

Генеральным планом предусмотрено исключение земель из границы д.Бик-Утеево, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) и предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в связи с размещением на данных землях части территории кладбища, в соответствии с Письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295.

Генеральным планом предусмотрено исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:030501:275 из границы с.Каменный Брод, в связи с размещением на данных участках кладбищ, предлагаемых к переводу из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в соответствии с Письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295.

Также генеральным планом Бик-Утеевского сельского поселения предусмотрено:

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в связи с тем, что на данных землях располагается территория кладбища;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что на данных землях находятся часть территории, прилегающая к кладбищу, и часть территории, расположенная в водоохранной зоне поверхностных водных объектов;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что данная территория расположена в санитарно-защитной зоне объектов агропромышленного комплекса;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с архитектурно-планировочным решением (рассечение границы населенного пункта территории зернотока);

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что данная территория расположена в санитарно-защитной зоне объектов агропромышленного комплекса;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что данная территория расположена в зоне подтопления;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что данная территория расположена в водоохранной зоне поверхностных водных объектов;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601), из границы д.Бик-Утеево, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли водного фонда», в связи с тем, что данная территория относится к территории реки Була;

– исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:030601:177 из границы д.Бик-Утеево, с установлением категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в связи с архитектурно-планировочным решением (на данной территории расположен объект инженерной инфраструктуры);

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030501), из границы с.Каменный Брод, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что на данных землях расположена территория, прилегающая к кладбищу;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030501), из границы с.Каменный Брод, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что данная территория расположена в зоне прибрежной защитной полосы поверхностных водных объектов;

– исключение земель, не поставленных на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030501), из границы с.Каменный Брод, предлагаемых к постановке на кадастровый учет с установлением «земли сельскохозяйственного назначения», в связи с тем, что часть данной территории расположена в санитарно-защитной зоне биотермической ямы, и часть территории на особо ценных сельскохозяйственных угодьях;

- исключение земельного участка с кадастровым номером 16:14:030601:318 из границы д.Бик-Утеево, с установлением категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в связи с архитектурно-планировочным решением.

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов, входящих в состав

Бик-Утеевского сельского поселения

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование* | Основание для исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |  |
| д.Бик-Утеево |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - | - | - | - | 4,5698 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - | - | - | - | 1,0639 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - | - | - | - | 6,8914 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Часть территории, прилегающая к кладбищу; часть территории, расположенная в водоохранной зоне поверхностных водных объектов |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - | - | - | - | 0,5847 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Территория, расположенная в санитарно-защитной зоне объектов агропромышленного комплекса |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - | - | - | - | 0,3027 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Архитектурно-планировочное решение (рассечение границы населенного пункта территории зернотока) |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - |  |  |  | 0,1614 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Территория, расположенная в санитарно-защитной зоне объектов агропромышленного комплекса |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - |  |  |  | 1,5867 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Территория, расположенная в зоне подтопления |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - |  |  |  | 1,2285 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Территория, расположенная в водоохранной зоне поверхностных водных объектов |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030601) | - | - | - | - | 0,8545 | Земли водного фонда | Водные объекты | Территория реки Була |
| 16:14:030601:177 | - | - | - | 0,0014 | 0,0014 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание | Архитектурно-планировочное решение |
| 16:14:030601:318 | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | - | 0,9192 | 0,9192 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | Архитектурно-планировочное решение |
| Итого к исключению |  |  |  |  | 18,1642 |  |  |  |
| с.Каменный Брод |
| Исключаемые земельные участки |
| 1. Корректировка границы населенного пункта |
| 16:14:030501:275 | Земли населенных пунктов | Для размещения кладбищ | Под кладбища | 3,4591 | 3,4591 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Ритуальная деятельность | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030501) | - | - | - | - | 0,6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Территория, прилегающая к кладбищу |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030501) | - | - | - | - | 1,2118 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Территория, расположенная в зоне прибрежной защитной полосы поверхностных водных объектов |
| Земли, не поставленные на кадастровый учет (часть кадастрового квартала 16:14:030501) | - | - | - | - | 1,6381 | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные виды сельскохозяйственного использования | Часть территории, расположенная в санитарно-защитной зоне биотермической ямы; часть территории особо ценных сельскохозяйственных угодий |
| Итого к исключению |  |  |  |  | 6,909 |  |  |  |
| Итого к исключению |  |  |  |  | 25,0732 |  |  |  |

*в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

Таблица 4.11.2

Предложения по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, га

| № п/п | Направления установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | д.Бик-Утеево | с.Каменный Брод | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 101,2414 | 68,1662 | 169,4076 |
| 2 | Земли, предлагаемые к исключению из границ населенного пункта |
| 2.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | 5,4890 | 3,4591 | 8,9481 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 2.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | 0,0014 | - | 0,0014 |
| 2.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | 12,6738 | 3,4499 | 16,1237 |
| 3 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы населенного пункта |
| 3.1 | Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 3.4 | Земли, поставленные на кадастровый учет с неустановленной категорией земель | - | - | - |
| 3.5 | Земли, не поставленные на кадастровый учет | - | - | - |
| 4 | Формирование проектных границ населенных пунктов |
| 4.1 | Земли в пределах проектных границ населенного пункта | 83,0772 | 61,2572 | 144,3344 |
| 4.2 | Земли в пределах существующей границы территории населенного пункта | 101,2414 | 68,1662 | 169,4076 |
| 4.3 | Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенного пункта | 18,1642 | 6,909 | 25,0732 |
| 4.4 | Земли, предлагаемые к включению в проектные границы и требующие перевода в земли населенных пунктов | - | - | - |

Таблица 4.11.3

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав

Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2025 г.) | Расчетный срок (2026 - 2040 гг.) |  |
| 1 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 4,5698 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 2 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 1,0639 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 3 | с.Каменный Брод | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 3,4591 | - | + | - | Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 22.08.2017 г. №1-29/11295 |
| 4 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 6,8914 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 5 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,5847 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 6 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,3027 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 7 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,1614 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 8 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 1,5867 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 9 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 1,2285 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 10 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,8545 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 11 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с неустановленной категорией и установление категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 0,0014 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 12 | с.Каменный Брод | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 0,6 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 13 | с.Каменный Брод | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 1,2118 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 14 | с.Каменный Брод | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земель, не поставленных на кадастровый учет, постановка на кадастровый учет с установлением категории «земли сельскохозяйственного назначения» | га | 1,6381 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |
| 15 | д.Бик-Утеево | территория населенного пункта | исключение из границы населенного пункта земельного участка с категорией «земли населенных пунктов» и перевод данного земельного участка в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» | га | 0,9192 | - | + | - | Генеральный план Бик-Утеевского СП |

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления представлены в таблице 4.12.1.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления на территории Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, в зависимости от числа жителей и этажности застройки. При населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2016 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.2.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением Бик-Утеевского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Полив | Пожаротушение | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | д.Бик-Утеево | - | - | 234 32,76 | - | 32,76 | 39,31 | 4,91 | 16,38 | 54,0 | 114,6 |
| 2 | с.Каменный Брод | - | - | 167 23,38 | - | 23,38 | 28,06 | 3,51 | 11,69 | 54,0 | 97,26 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2030 г.) |
| 1 | д.Бик-Утеево | - | - | 274 38,36 | - | 38,36 | 39,56 | 5,75 | 19,18 | 54,0 | 118,49 |
| 2 | с.Каменный Брод | - | - | 175 24,5 | - | 24,5 | 29,4 | 3,68 | 12,25 | 54,0 | 99,33 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2045 г.) |
| 1 | д.Бик-Утеево | - | - | 334 46,76 | - | 46,76 | 40,08 | 7,01 | 23,38 | 54,0 | 124,47 |
| 472 | с.Каменный Брод | - | - | 181 25,34 | - | 25,34 | 30,41 | 3,8 | 12,67 | 54,0 | 100,88 |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2030 г.) и на расчетный срок (до 2045г.):

- строительство новых сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в связи с выделением территорий под жилищное строительство и увеличением населения;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа потребителей при производстве аварийно-восстановительных работ;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Канализация.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равное расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельные нормы водоотведения представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения на территории Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением Бик-Утеевского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан, м3/сутки

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Степень благоустройства жилых домов Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Среднесуточные расходы водопотребления, Qср | Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, Qmах | Неучтенные расходы | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | Дома с местными водонагревателями | Дома без ванн | Дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |
| Существующее положение |
| 1 | д.Бик-Утеево | - | - | 234 32,76 | - | 32,76 | 39,31 | 1,64 | 40,95 |
| 2 | с.Каменный Брод | - | - | 167 23,38 | - | 23,38 | 28,06 | 1,17 | 29,23 |
| Первая очередь реализации генерального плана (2030 г.) |
| 1 | д.Бик-Утеево | - | - | 274 38,36 | - | 38,36 | 39,56 | 1,92 | 41,48 |
| 2 | с.Каменный Брод | - | - | 175 24,5 | - | 24,5 | 29,4 | 1,23 | 30,63 |
| Расчетный срок реализации генерального плана (2045 г.) |
| 1 | д.Бик-Утеево | - | - | 334 46,76 | - | 46,76 | 40,08 | 2,34 | 42,42 |
| 2 | с.Каменный Брод | - | - | 181 25,34 | - | 25,34 | 30,41 | 1,27 | 31,68 |

Проектное предложение

В связи с выделением новых земельных участков под жилищное строительство, улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2030 г.) и на расчетный срок (до 2045г.):

- устройство автономной системы канализации для населения сельского поселения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками из-за невысокой плотности застройки и сложности рельефа.

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

Сточные воды предлагается очищать установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях заводского изготовления (производительностью от 1 до 20 м3/сутки в зависимости от объема стока с объекта канализования) с приведением качества очищенных стоков в соответствие с действующими нормативами.  Технология очистки на установках биологической очистки должна предусматривать процессы денитрификации и дефосфации сточной воды с последующим обеззараживанием очищенных сточных вод на установке ультразвуковых блоков кавитации.

Накопительные емкости очищенных сточных вод необходимы для регулирования пиков между режимами сброса очищенных сточных и их расходом на последующие нужды (на полив или пожаротушение).

Уменьшение количества сбрасываемых сточных вод возможно за счет повторного использования очищенных сточных вод на полив приусадебных участков или зеленых насаждений на территории населенного пункта, на производственные нужды ферм КРС, что приведет к сокращению общего потребления воды.

Развитие технологий рециклинга и повторного использования сточных вод будет способствовать улучшению качества воды в водотоках и водоемах и в целом экологической обстановки в бассейнах рек и озер, а также экономии водных ресурсов за счет уменьшения водозабора и сброса загрязняющих веществ со сточными водами.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 по очистке сточных вод. Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем и предлагаемых предприятиях агропромышленного комплекса. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий агропромышленного комплекса являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах агропромышленного комплекса;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Санитарная очистка территории.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы –0,27 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,205 т/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,079 т/год – индивидуальные жилые дома, 0,071 т/год – многоквартирные дома.

Объем ТКО на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории Бик-Утеевского сельского поселения

Буинского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | д.Бик-Утеево | 63,18 | 18,49 | 81,67 | 4,08 | 85,75 | 80,91 | 23,67 | 104,58 | 5,23 | 109,81 | 104,7 | 30,63 | 135,33 | 6,77 | 142,1 |
| 2 | с.Каменный Брод | 45,09 | 13,19 | 58,28 | 2,91 | 61,2 | 51,68 | 15,12 | 66,8 | 3,34 | 70,14 | 56,74 | 16,6 | 73,34 | 3,67 | 77,0 |
| Всего по поселению | 108,27 | 31,68 | 139,95 | 7,0 | 146,95 | 132,59 | 38,79 | 171,38 | 8,57 | 179,95 | 161,43 | 47,23 | 208,67 | 10,43 | 219,1 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Необходимое количество контейнеров подсчитано с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (ежесуточно) и вместимости контейнера (1,1 м3) (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 4.12.6.

Таблица 4.12.6

| Наименование | Количество контейнеров, шт |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| д.Бик-Утеево | 5 | 5 |
| с.Каменный Брод | 3 | 3 |
| Всего по сельскому поселению: | 8 | 8 |

Таким образом, на первую очередь и на расчетный срок на территории Бик-Утеевского сельского поселения количество контейнеров для ТКО должно составлять 8 шт., при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Места размещения контейнерных площадок уточняются схемой санитарной очистки территории с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях (справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)).

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории сельского поселения;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в с.Пестрецы на межмуниципальный полигон в Буинском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149);

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя.

В связи с расположением на территории сельского поселения животноводческих предприятий, а также планируемым размещением новой площадки под развитие животноводства, в части решения вопроса утилизации отходов животноводства, генеральным планом предлагается два варианта решения:

- Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

- Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

Теплоснабжение

Проектное решение

Для всех источников тепла, в том числе для отопления индивидуальной застройки основным видом топлива предусматривается природный газ.

Для теплоснабжения общественно-коммунальной и административно-деловой застройки предлагается строительство блочно-модульных котельных (БМК) в следующих населенных пунктах (табл. 4.12.7.):

Таблица 4.12.7

| Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Каменный Брод | БМК для сельского клуба | + | - |
| д.Бик-Утеево | БМК для общественного центра | + | - |
| Всего по поселению: | 2 | - |

Таким образом, на территории сельского поселения для отопления административно-деловой и общественной застройки предлагается строительство двух блочно-модульных котельных (БМК) на первую очередь.

На следующих стадиях проектирования следует рассмотреть возможность подключения проектируемых объектов, располагающихся на небольших расстояниях друг от друга, к одной котельной.

Теплоснабжение усадебной застройки предлагается осуществить от одноконтурных или двухконтурных теплогенераторов (бытовых газовых котлов).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Газоснабжение

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа в соответствии СП 42-101-2003 п.3.12 в зависимости от степени благоустройства при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год (220 в сельской местности).

Максимальный расчетный часовой расход газа м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм.рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять, как долю годового расхода по формуле:

Вhmax= Ву*Кhmax;

где: Кhmax- коэффициент часового максимума (табл.2,3,4 СП 42-101-2003 г)

- Bу -годовой расход газа, м3/год

Расход газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера приняты в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2025г.) и на расчетный срок (2040г.) представлены в таблице 4.12.8.

Таблица 4.12.8

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения Бик-Утеевского сельского поселения, тыс.нм3/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | I-я очередь (2030 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| 1 | д.Бик-Утеево | 51,48 | 60,28 | 73,48 |
| 2 | с.Каменный Брод | 36,74 | 38,5 | 39,82 |
| Всего по сельскому поселению: | 88,22 | 98,78 | 113,3 |

Потребность в газе существующих и проектируемых промышленных предприятий необходимо определить в соответствии проектами предприятий.

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Газоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается от системы газопроводов низкого давления после ГРП или ШРП.

Так как в населенных пунктах Бик-Утеевского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2045 г.)

д.Бик-Утеево:

- прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП, ШРП до потребителя;

с.Каменный Брод:

- прокладка газопроводов низкого давления от существующих ГРП и ШРП до потребителя.

Генеральным планом мероприятий по строительству новых ГРП, ШРП не предусмотрено, т.к. действующие АГРС и ГРПШ полностью удовлетворят нормативную потребность населения до расчетного срока.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по генеральному плану Бик-Утеевского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2030 г.;

- расчетный срок – 2045 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки» (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.9

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Бик-Утеевского сельского поселения, тыс. кВт.ч/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2030г. | Расчетный срок 2045г. |
| 1 | д.Бик-Утеево | 507,78 | 594,58 | 724,78 |
| 2 | с.Каменный Брод | 362,39 | 379,75 | 392,77 |
| Всего по поселению: | 870,17 | 974,33 | 1117,55 |

Таблица 4.12.10

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории

Бик-Утеевского сельского поселения, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2030г. | Расчетный срок 2045г. |
| 1 | д.Бик-Утеево | 159,11 | 184,52 | 243,49 |
| 2 | с.Каменный Брод | 116,28 | 131,88 | 136,39 |
| Всего по поселению: | 275,29 | 316,32 | 375,44 |

Таблица 4.12.11

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории Бик-Утеевского сельского поселения, кВА

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Расчетная мощность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на начало года | Первая очередь 2030г. | Расчетный срок 2045г. |
| 1 | д.Бик-Утеево | 169,26 | 196,3 | 259,03 |
| 2 | с.Каменный Брод | 123,70 | 140,3 | 145,1 |
| Всего по поселению: | 292,86 | 336,51 | 399,4 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также значительный прирост электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом значительного увеличения населения приведены в таблице 4.12.12.

Таблица 4.12.12

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п |  | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь 2030г. | Расчетный срок 2045 г. | Прирост на 2045 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 870,17 | 974,33 | 1117,55 | 247,38 |
| 2 | Расчетная мощность | кВт | 275,29 | 316,32 | 375,44 | 100,15 |
| 3 | Трансформаторная мощность | кВА | 292,86 | 336,51 | 399,4 | 106,54 |

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение годового электропотребления сельского поселения, поэтому имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения поселения.

Так как в населенных пунктах Бик-Утеевского сельского поселения застраиваются новые территории проектом предлагается:

На первую очередь и расчетный срок (до 2045 года) предлагается:

- замена опор линий электропередач по мере их физического износа;

- строительство (по мере необходимости) линий электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ (с внедрением энергосберегающих технологий) до новых жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

- замена (реконструкция) трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслужившие нормативный срок эксплуатации и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических, так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии;

- строительство и реконструкция линий уличного освещения.

Генеральным планом мероприятий по размещению новых трансформаторных подстанций не предусмотрено, т.к. существующие трансформаторные подстанции полностью удовлетворяют нормативную потребность населения до расчетного срока.

Объемы нового строительства объектов электросетевого хозяйства и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов, трассировки линий 10 и 0,4 кВ, будут определены исходя из прогнозируемой нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению на последующих стадиях проектировании. Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов. Приборами учета электрической энергии должны быть обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи

Телефонизацию планируется осуществить от действующих на территории АТС. Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предлагается:

- реконструкция существующих АТС с увеличением общей мощности до 344 номеров, с использованием современных цифровых технологий в д.Бик-Утеево и с.Каменный Брод;

- модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий.  Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- строительство линейных сооружений связи;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Строительство кабельной телефонной канализации до объектов жилой и общественной застройки предлагается осуществить силами ПАО «Таттелеком». Строительство кабельной канализации предлагается из асбоцементных труб с установкой смотровых устройств.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Коэффициент семейности для жилого района сельского поселения – 3,5 чел. Коэффициент неучтенности на нужды предприятий бытового обслуживания составляет 1,25.

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории приведено в таблице 4.12.13.

Таблица 4.12.13

Распределение телефонной нагрузки на новой застраиваемой территории Бик-Утеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Количество телефонов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный период |
| 1 | Телефонная нагрузка на проектируемую жилую застройку | 224 | 245 | 275 |
| 2 | Телефонная нагрузка на предприятия бытового обслуживания | - | 61 | 69 |
| 3 | Общее количество телефонов | 224 | 306 | 344 |

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

Наряду с цифровым телевидением население муниципального образования имеет возможность приема аналогового телевидения.

При размещении проектируемых объектов и реализации планируемых мероприятий должны быть соблюдены требования природоохранного законодательства и санитарных норм, в том числе:

− требования Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке (ст. 6), в части оборудования объектов, расположенных (либо проектируемых) в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (ст.65) в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов сельского хозяйства и объектов социально-бытового назначения, в части запрещения строительства объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления (п.п. 1, 2 ст.67.1 Водного кодекса). В случае необходимости рекомендуется провести мероприятия по изучению водных объектов и определению береговых линий, границ водных объектов (прудов) с учетом гидрологического режима и наличия/отсутствия гидравлической связи имеющихся на территории поселения прудов с другими водотоками или иными водными объектами, находящимся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

− требования Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ в части запрета приватизации ЗУ в границах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом (ст. 27);

− требования Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, в части максимального сохранения зеленых насаждений;

− требования ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в отношении размещения отходов;

− требования Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

− требования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

− требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222, в том числе при размещении участков для ИЖС, объектов социального и бытового обслуживания (школы, детские сады, больницы, объекты спорта открытого типа);

− требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

− требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

− требования процедуры перевода земель из одной категории в другую в установленном порядке, в том числе требования Федерального закона № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

− требования положений Республиканских нормативов градостроительного проектирования (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27 декабря 2013 г. № 1071) и СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

− требования п.4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

− соблюдение охранных зон линейных сооружений: линий связи, линий электропередач, водопровода, кабеля связи и трубопроводов, санитарных разрывов автомобильных дорог.

## Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

В данном разделе даны общие рекомендации по мероприятиям инженерной подготовки территории. На практике необходимо исходить из конкретных проблем, присущих определенному участку. При возведении объектов капитального строительства обязательно проведение инженерно-геологических изысканий с целью оценки геологических условий территории, породного состава и физических свойств грунтов, определения эрозионной устойчивости грунтов, уровня залегания грунтовых вод. Также необходимо использовать имеющийся опыт строительства в аналогичных инженерно-геологических условиях. Окончательный вариант организации рельефа территории выбирается в зависимости от интенсивности нежелательных природных процессов, осложняющих эксплуатацию земельного участка, предполагаемых нагрузок и воздействий, эксплуатационных затрат на инженерные мероприятия и их целесообразности.

Противоэрозионные, противооползневые мероприятия

Для предотвращения образования оврагов необходимо укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Согласно СП 116.13330.2012, посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах (откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами или с использованием зеленых габионов и биоматов.

Для предупреждения и стабилизации процессов движения грунта при экономической целесообразности возможно прибегнуть к мероприятиям по образованию рационального профиля склона путем придания ему требуемой крутизны, террасирования склона с последующим устройством на террасах водоотводов (нагорных канав), удаления или замены неустойчивых грунтов.

При невозможности изменения рельефа склона необходимо предусмотреть удерживающие сооружения.

При наличии больших площадей сельскохозяйственных угодий отмечается сравнительно небольшая закрепленность рельефа. Для предотвращения развития плоскостной эрозии следует высадить защитные лесополосы.

Мероприятия по организации поверхностного стока

Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также в тальвеги оврагов с соблюдением требований СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр, ред. от 23.12.2019) по очистке и при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей среде.

Мероприятия для защиты от затопления, подтопления

Процессы затопления, подтопления оказывают значительное негативное влияние на застроенные территории и хозяйственную деятельность поселения.

Перечень мероприятий инженерной защиты от подтопления и затопления приведен в пп.10.3 и 11.3 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

Необходимо проведение комплекса предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.).

В случае, если уровень подземных вод или влажность грунтов будет превышать принятые для застроенных территорий критические значения и нарушать необходимые условия эксплуатации объектов, необходимо проведение комплекса мероприятий, который обеспечит как локальную защиту от подтопления зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом.

Локальная система включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны, а также вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей зданий и сооружений.

Территориальная система включает перехватывающие дренажи (головной, береговой, отсечный, систематический и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование уровенного режима водных объектов.

Сейсмическая опасность

При возведении зданий и сооружений следует учитывать степень сейсмической опасности, расчет конструкций и оснований зданий и сооружений должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 (с изменениями и дополнениями), СП 20.13330.2016 (с изменениями и дополнениями).

## 4.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Пункт «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования», СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями), другими нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, Планом гражданской обороны и защиты населения Буинского муниципального района, а также в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее – МЧС РТ) от 08.06.2020 №1813/ТЗ-З-5.

Краткое описание территории

Территория Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан представляет собой преимущественно умеренно расчлененную денудационную равнину. Сельское поселение расположено на правобережье реки Була – левого притока реки Свияги.

Более полное описание природных условий приведено в пояснительной записке «Охрана окружающей среды» материалов по обоснованию.

Транспортная связь Бик-Утеевского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги регионального значения IV категорий: Буинск - Яльчики, «Буинск - Яльчики» - Бик-Утеево, «Буинск - Яльчики» - Бик-Утеево – Новые Чечкабы, Бик-Утеево – Каменный Брод.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Бик-Утеевском сельском поселении используют 5 скважины. Скважины расположены к востоку, юго-западу, юго-востоку от н.п. Бик-Утеево и к югу от н.п. Каменный Брод. Зоны санитарной охраны разработаны не для всех скважин, лабораторные исследования воды из подземных источников проводятся.

Природный газ в населенные пункты Бик-Утеево и Каменный Брод подается по межпоселковому газопроводу II категории высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений.

Электроснабжение населенных пунктов Бик-Утеевского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10 кВ Чечкабы-Исаково, Чечкабы-К.Аксу, ПС Чечкабы.

Существующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (существующее положение)

По информации МЧС РТ, проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится.

Расселение (существующее положение

Эвакуация населения в другой район не предусмотрена.

Инженерная защита населения (существующее положение)

Имеются простейшие укрытия (погреба) на индивидуальных участках.

Инженерная инфраструктура (существующее положение)

Водоснабжение

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах Бик-Утеевского сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют. Данные водопроводные сети имеют процент износа 90%.

На данный момент объем допустимого водоизъятия из скважин покрывает потребность в воде для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Дебит скважин также позволяет увеличить объем водозабора в случае необходимости.

Газоснабжение.

Природный газ в населенные пункты Бик-Утеево и Каменный Брод подается по межпоселковому газопроводу II категории высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Распределительные газопроводы высокого давления проложены по территории поселения с соблюдением минимальных расстояний до зданий и сооружений.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Бик-Утеевского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10 кВ. Чечкабы Исаково, Чечкабы-К.Аксу, ПС Чечкабы.

Система оповещения по гражданской обороне (существующее положение)

В Бик-Утеевском сельском поселении в качестве объектов оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях используют мечети.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (существующее положение)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", к зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам, среди которых выделяют опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (п.11 ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ).

На территории поселения расположены опасные производственные объекты, перечень которых установлен Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - №116-ФЗ). К взрывопожароопасным объектам относятся газопроводы с давлением выше 0,005 Мпа, которые, согласно п.4 Приложения 2 №116-ФЗ, имеют III класс опасности.

К опасным производственным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций, относится сеть газоснабжения (в том числе межпоселковая), работающая под давлением газа свыше 0,005 Мпа. К потенциально опасным объектам на территории Бик-Утеевского сельского поселения, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций, относится магистральный газопровод отвод на н.п. Буинск, а также сеть газоснабжения (в том числе межпоселковая).

По территории поселения проходит нефтепровод «Холмогоры-Клин» (08,14 и реконструкция на участке 2172км), зона минимальных расстояний которого до населенных пунктов и других объектов определяется согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС).

На территории Бик-Утеевского сельского поселения существуют две биотермические ямы.

Защита территории и населения от опасных природных процессов (существующее положение)

Для борьбы с эрозией речных склонов в поселении проводятся мероприятия по агролесомелиорации.

Для борьбы с затоплением (подтоплением) применяют горизонтальный, вертикальный и комбинированный дренаж.

Система обеспечения пожарной безопасности (существующее положение)

Ближайшая пожарная часть расположена в н.п. Буинск, на расстоянии около 30 км. Учитывая среднюю скорость движения пожарной машины (40 км/ч), время прибытия к месту пожара составит примерно 45 мин.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся пожарные гидранты и водонапорные башни, которые хранят 10-ти минутный противопожарный запас воды. В сельском поселении имеются 19 пожарных гидрантов, в н.п. Бик-Утеево – 10 шт., в н.п. Каменный Брод – 9 шт.

Также, Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 октября 2004 г. N 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан» разработан План привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан (утв. постановлением КМ РТ от 11 октября 2004 г. № 447), согласно этому плану Бик-Утеевское сельское поселение входит в зону обслуживания Зеленодольского опорного пункта.

Таблица 4.14.1

Зона обслуживания Зеленодольского опорного пункта,

Буинский муниципальный район.

| Силы и средства, привлекаемые по плану: | Всего сил и средств |
| --- | --- |
| Привлечения сил и средств района | Межрайонного взаимодействия | Межреспубликанского (межобластного) взаимодействия | Привлечения сил и средств опорных пунктов |  |
| ПЧ: АЦ-3; ДПО: АЦ-8; приспособленная техника – 2; ВПО: пожарный поезд – 1. | из Апастовского района АЦ-2 из Дрожжавского района АЦ-6 из Тетюшского района АЦ-1 | Из Чувашской Республики АЦ-5; Из Ульяновской области АЦ-1. | АЦ-3, АЛ-1, ПНС-1, АР-1, АСО-1 | АЦ-29, АЛ-1, ПНС-1, АВ-1, АР-1, АСО-1, приспособленная техника – 2, пожарный поезд– 1. |

Примечание: сокращения, используемые в Плане привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан: АЦ – автоцистерна, АЛ – автолестница, АВ - автомобиль воздушно-пенного тушения, АСО - автомобиль связи и освещения, АСА - аварийно-спасательный автомобиль, АР - автомобиль рукавный, ПЧ - пожарная часть, ДПО - добровольная пожарная охрана, ВПО - ведомственная пожарная охрана, ПНС - пожарная насосная станция.

Согласно СП 31.13330.2012, а также в соответствии с Пособием по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов П70.0010.09-90, норма расхода воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с для каждого населенного пункта (количество одновременных пожаров 1 в населенном пункте с населением менее 1000 чел.). Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Отнесение территории и организаций к группам по гражданской обороне (предлагаемые мероприятия)

Вследствие того, что территория не имеет категории по гражданской обороне, разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования существующих объектов производства не требуется.

Расселение (предлагаемые мероприятия)

Для территорий населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, согласно п.6.2.2. ГОСТ Р 22.2.10-2016, расчет численности населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению в безопасный район, не требуется.

Инженерная защита населения (предлагаемые мероприятия)

Бик-Утеевское сельское поселение является безопасным районом.

На территории Бик-Утеевского поселения строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Инженерная инфраструктура (предлагаемые мероприятия)

Водоснабжение

Следует провести корректировку объемов допустимого водоизъятия из источников согласно расчетам водопотребления (таблица 4.12.1.2). Достижение требуемых объемов может быть осуществлено посредством замены насосов на более мощные, либо увеличения количества источников водоснабжения. При необходимости следует предусмотреть внесение изменений в схему водоснабжения населенных пунктов или новый проект.

Не менее половины скважин должны быть присоединены к автономным резервным источникам питания электроприемников и иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям.

Также следует учитывать, что согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», в случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени.

Суммарная проектная производительность защищенных от радиоактивного загрязнения и (или) химического заражения объектов водоснабжения в безопасной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека; для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России (п. 5.23 СП 165.1325800.2014). В связи с этим следует благоустроить имеющиеся на территории поселения родники.

Газоснабжение

Необходимо соблюдать режим охранных зон и зон минимальных расстояний до зданий и сооружений в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878, приложением В СП 62.13330.2011.

Электроснабжение

Вследствие того, что проектируемая территория не относится к группам по гражданской обороне, особых требований к устройству системы электроснабжения нет.

Система оповещения (предлагаемые мероприятия)

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях, следует создать местную систему оповещения, которая должна соответствовать требованиям СП 165.1325800.2014.

Территория Бик-Утеевского сельского поселения попадает в зону экстренного оповещения населения, вследствие быстроразвивающихся опасных природных явлений, а именно затопления и подтопления (согласно Постановлению КМ РТ от 21.11.2013 №899 "Об утверждении Перечня зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей)"). Необходимость создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) в дальнейшем будет определяться наличием присущих территории опасных природных и техногенных процессов.

Для привлечения внимания населения необходима установка речевых сиренных установок РСУ-300 с радиусом оповещения 500 м с подключением к ЕДДС района. Для обеспечения работы речевой сиренной установки необходимо наличие Интернет-соединения или стационарной телефонной связи. Также необходимо использовать речевые установки на мечетях в н.пп. Бик-Утеево и Каменный Брод.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

Потенциально опасные объекты, опасные производственные объекты и зоны возможной опасности (предлагаемые мероприятия)

Необходимо соблюдать правила охраны газопроводов. Необходимо установить и внести в ЕГРН зоны минимальных расстояний в отношении магистрального газопровода «Газопровод-отвод к г. Буинск» и магистрального нефтепровода «Холмогоры-Клин» (08,14 и реконструкция на участке 2172км), идущих по территории поселения, согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. N 108/ГС) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Защита территории и населения от опасных природных процессов (предлагаемые мероприятия)

Вдоль склонов, которые подвержены эрозии, следует провести озеленение защитного назначения.

Необходимо проведение комплекса предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.). Перечень мероприятий инженерной защиты от подтопления и затопления приведен в пп.10.3 и 11.3 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пункте 4.13 «Мероприятия инженерной подготовки территории» пояснительной записки материалов по обоснованию генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения.

Опасные природные процессы и явления определить по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнение инженерно-геологических изысканий обязательно.

Система обеспечения пожарной безопасности (предлагаемые мероприятия)

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности», к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

–	создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

–	создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

–	оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

–	организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

–	принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

–	включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

–	оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

–	установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Для профилактики пожаров, ограничения их распространения со стороны органов местного самоуправления необходимо реализовывать первичные меры пожарной безопасности в соответствии со ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - №123-ФЗ), со стороны населения соблюдать меры пожарной безопасности.

Необходимо выдерживать противопожарные расстояния от зданий и сооружений до лесничеств, газопроводов.

Согласно пункту 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должно быть не менее 30 м.

Согласно ст.74 №123-ФЗ, противопожарные расстояния от оси подземных местных распределительных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов. Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

В населенных пунктах должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к каждому дому.

Для целей пожаротушения необходимо предусмотреть обустройство пирса на берегу водоема (водотока), глубина воды в котором с учетом промерзания в зимнее время составляет не менее 1 м, установку пожарных баков (резервуаров) запаса воды на территории поселения. В качестве пожарных водоемов можно использовать пруды. Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды.

Расстановку пожарных гидрантов следует осуществлять согласно СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020     № 225). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от одного гидранта (при расходе воды менее 15 л/с) с учетом длины пожарных рукавов.

Следует предусмотреть создание добровольной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О добровольной пожарной охране".

Должна проводится работа с населением по профилактике возгораний сухой растительности, так как около 90% ландшафтных (природных) пожаров возникают в связи с деятельностью человека, или из-за его беспечности.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом, ограничивают пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В границах лесов лесного фонда должны обеспечиваться следующие мероприятия по противопожарному обустройству:

- в качестве предупредительных мероприятий: установка стендов, предупредительных аншлагов, шлагбаумов, благоустройство зон отдыха граждан;

- в качестве мероприятий по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос, их ежегодная прочистка и обновление;

- реконструкция дорог противопожарного назначения, устройство подъездов к источникам водоснабжения, устройство пожарных водоемов;

- приобретение противопожарного оборудования.

На землях сельскохозяйственного назначения должны реализовываться следующие мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности:

- недопущение сжигания сухой травы, стернии и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, а также древесно-кустарниковой растительности;

- содержание в чистоте территории сельскохозяйственных производств, прилегающие к лесным и торфяным массивам, очищение их от мусора и сухостоя.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 5.1

Баланс использования территории Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Бик-Утеевского сельского поселения, в том числе: | 4256,4529 | 100 | 4256,4529 | 100 |
| 1 | Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 169,4076 | 4,0 | 144,3344 | 3,4 |
| 1.1 | д.Бик-Утеево | 101,2414 | 2,4 | 83,0772 | 2,0 |
| 1.2 | с.Каменный Брод | 68,1662 | 1,6 | 61,2572 | 1,4 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 27,2117 | 0,64 | 27,2813 | 0,62 |
| 2.1 | - зона транспортной инфраструктуры | 26,2063 | 0,62 | 26,2063 | 0,6 |
| 2.2 | - зона инженерной инфраструктуры | 1,0054 | 0,02 | 1,075 | 0,02 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3901,3612 | 91,6 | 3914,1468 | 91,9 |
| 3.1 | - зона сельскохозяйственных угодий | 3879,3626 | 91,1 | 3894,3991 | 91,4 |
| 3.2 | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 21,9986 | 0,5 | 19,7477 | 0,5 |
| 4 | Зона лесов | 137,22 | 3,2 | 138,2265 | 3,2 |
| 5 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,5449 | 0,013 | 10,9019 | 0,244 |
| 5.1 | - зона кладбищ | 0,3725 | 0,009 | 8,8858 | 0,2 |
| 5.2 | - зона складирования и захоронения отходов | 0,1724 | 0,004 | 0,1724 | 0,004 |
| 5.3 | - зона озелененных территорий специального назначения | - | - | 1,8437 | 0,04 |
| 6 | Зона акваторий | 20,7075 | 0,5 | 21,562 | 0,5 |

Таблица 5.2

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь (2030 г.) | Расчетный срок (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 401 | 397 | 392 |
|  | д.Бик-Утеево | чел. | 234 | 232 | 229 |
|  | с.Каменный Брод | чел. | 167 | 165 | 163 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе | чел. | - | 52 | 123 |
|  | д.Бик-Утеево | чел. | - | 42 | 105 |
|  | с.Каменный Брод | чел. | - | 10 | 18 |
| 2. |  |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего, в том числе | тыс.кв.м | 16,85 | 16,97 | 16,97 |
|  | д.Бик-Утеево | тыс.кв.м | 9,74 | 9,86 | 9,86 |
|  | с.Каменный Брод | тыс.кв.м | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| 2.2 | Жилищный фонд населения, строящего второе жилье – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 2,4 | 6,02 |
|  | д.Бик-Утеево | тыс.кв.м | - | 1,44 | 5,04 |
|  | с.Каменный Брод | тыс.кв.м | - | 0,96 | 0,96 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 0,12 | - |
|  | д.Бик-Утеево | тыс.кв.м | - | 0,12 | - |
|  | с.Каменный Брод | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье – всего, в т.ч. | тыс.кв.м | - | 2,4 | 3,6 |
|  | д.Бик-Утеево | тыс.кв.м | - | 1,44 | 3,6 |
|  | с.Каменный Брод | тыс.кв.м | - | 0,96 | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 12 | 12 | 12 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 12 | 12 | 12 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 138 | 138 | 138 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 138 | 138 | 138 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. | мест | - | 7 | 7 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 7 |
|  | - новое строительство |  | - | 7 | - |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | посещ. в смену | 9 | 9 | 9 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 9 | 9 | 9 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в т.ч. | мест | 206 | 301 | 301 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 206 | 146 | 301 |
|  | - новое строительство |  | - | 155 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч. | тыс.экз. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м площади пола | 216 | 216 | 216 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 216 | 216 | 216 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные спортсооружения, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1 | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м торг.пл. | 92 | 135 | 155 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 92 | 92 | 155 |
|  | - новое строительство |  | - | 43 | 20 |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. | раб.мест | - | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 2 | - |
| 3.11 | Предприятия общественного питания, в т.ч. | посад.мест | - | 21 | 21 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 21 |
|  | - новое строительство |  | - | 21 | - |
| 3.12 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1 | 1 | 2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.13 | Отделения, филиалы банка, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.14 | Полиция, в т.ч. | чел. | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.15 | Общественные уборные, в т.ч. | прибор | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 9,4931 | 9,4931 | 9,4931 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 14,53 | 18,83 | 18,83 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 13,26 | 14,36 | 14,36 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 1,27 | 4,47 | 4,47 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | - водопотребление | куб. м./в сутки | 211,86 | 217,82 | 225,35 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | - общее поступление сточных вод | куб. м./в сутки | 70,18 | 72,11 | 74,1 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - объем ТКО | т/год | 108,27 | 132,59 | 161,43 |
|  | - контейнеры для ТКО | шт. | - | 8 | 8 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | - общее количество котельных | шт. | 2 | 4 | 4 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовой расход газа | тыс. нм3/год | 88,22 | 98,78 | 113,3 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 870,17 | 974,33 | 1117,55 |
|  | - расчетная мощность | кВт | 275,29 | 316,32 | 375,44 |
|  | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 292,86 | 336,51 | 399,4 |
| 6.7. | Слаботочные сети |  |  |  |  |
|  | - количество телефонов | шт. | 224 | 306 | 344 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 03.06.2006г. №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ  "О добровольной пожарной охране" (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров РТ от 11 октября 2004 г. № 447 «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны
для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и аварий на территории Республики Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 №920/пр)

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 380 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии» (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г. № 38151).

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12 декабря 2016 г. №922 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (с изменениями и дополнениями).

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция СНиП II-7-81 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 мая 2018 г. № 309/пр) – отменен в части.

- Свод правил СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. № 956/пр).

- Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/14) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.12.2021г. № 1016/пр).

- Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» (утв. Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.2020г. №225).

- П 70.0010.09-90 Пособие по проектированию систем внутреннего и наружного пожаротушения технически несложных объектов.

- Свод правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 № 274).

- Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 3 декабря 2016 г. № 891/пр) (с изменениями и дополнениями).

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования». (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 727-ст).

- Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 ноября 2014 г. №705/пр) (с изменениями и дополнениями).

- Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, подпадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период. (утв. Распоряжением Кабинета Министров № 1625-р от 29.08.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016) (с изменениями и дополнениями).

- ИТС 10-2019 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №3) (с изменениями и дополнениями).

- Перечень зон экстренного оповещения населения (территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на них людей) (утв. Постановлением Кабинета Министров № 899 от 21.11.2013 г.).

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р (с изменениями и дополнениями).

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2031 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.02.2022г. №260-р).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.03.2022г. №463-р).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 года №2607-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2016г. №2607-р).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.07.2021г. №2105-р).

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763 (в редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2015г. N 711).

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённая постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (в редакции Постановления Кабинета Министров от 15.03.2022г. №235).

Муниципальные программы

- Схема территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2012г. № 3-27 (с изменениями, внесенными Решением Совета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 23.09.2020г. № 6-1).

- Стратегия социально-экономического развития Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

- Местные нормативы градостроительного проектирования Буинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Постановлением Совета Буинского муниципального района №5-38 от 21.02.2019г.).

- Местные нормативы градостроительного проектирования Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Совета Бик-Утеевского сельского поселения №3-40 от 14.11.2017г.)

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан» на 2017-2033 годы.

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2033 годы.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

- Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.).

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные исполнительным комитетом Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постановление исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан о разработке Генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан №6-п от 12.01.2022.

Приложение 2

Исходные данные и требования для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в составе проекта генерального плана Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан № 1813/ТЗ-3-5 от 29.03.2021.

Приложение 3

Письмо (фрагмент письма, являющегося обоснованием фактических границ кладбищ Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан) №5/СП-66 от 09.04.2021.

Приложение 4

Письмо (фрагмент письма об отсутствии оснований для включения земельных участков в границы населенных пунктов Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан) №5/СП-20 от 19.03.2021.

Приложение 5

Письмо (фрагмент письма, являющегося обоснованием к размещению объектов сельскохозяйственного производства на территории Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан) №5/СП-94 от 30.04.2021.

Приложение 6

Письмо (фрагмент письма, являющегося обоснованием к размещению объектов сельскохозяйственного производства на территории Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан) №02-5104 от 05.07.2022.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6