Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказчик: Исполнительный комитет Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ПЛАН ЧУВАШСКО-КИЩАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ЧУВАШСКО-КИЩАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1.	Общие организационные мероприятия	5

1.2.	Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3.	Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4.	Мероприятия по развитию лесного комплекса	5

1.5.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	7

1.5.1	Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	7

1.5.2	Мероприятия по развитию сферы обслуживания	7

1.6.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Чувашско-Кищаковского сельского поселения	13

1.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Чувашско-Кищаковского сельского поселения	15

1.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	16

1.9.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	18

2.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	20

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	22

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения является исполнительный комитет Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Буинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Буинского муниципального района и Чувашско-Кищаковского сельского поселения, входящего в его состав.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ЧУВАШСКО-КИЩАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Общие организационные мероприятия

В виду отсутствия информации по категориям земель и угодьям в их составе на территории Чувашско-Кищаковского сельского поселения, мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

С целью определения перспектив развития Чувашско-Кищаковского сельского поселения, генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Чувашско-Кищаковского сельского поселения.

## Мероприятия по развитию промышленного производства

Генеральным планом Чувашско-Кищаковского сельского поселения на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

## Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Генеральным планом Чувашско-Кищаковского сельского поселения в течение всего периода реализации предлагается перефункционирование территории машинно-тракторной мастерской, пренадлежащей ООО Агрофирма «Тахаръял» в с.Таковары с последующим размещением ее на новой территории (4,1 га) северо-восточнее с.Таковары и организацией на прежнем месте озеленения специального назначения.

Генеральным планом предлагается отвести площадки под развитие объектов агропромышленного комплекса в северо-восточном направлении от с.Новоселки (17,1 га) и северо-восточнее с.Таковары (4,1 га). Планируется строительство семейных ферм на данных территориях.

## Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Чувашско-Кищаковского сельского поселения на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Чувашско-Кищаковском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с.Таковары | Территория МТМ ООО Агрофирма «Тахаръял» | Перефункциони-рование с последующим размещением на новых территориях (4,1 га) и последующей организацией озеленения специального назначения | га | 3,3 | - | + | + | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 2 | с.Таковары (северо-восточнее села) | Территория МТМ | Новое строительство | га | - | 4,1 | + | + | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 3 | с.Таковары (северо-восточнее села) | Территория перспективного развития АПК (семейные фермы) | Новое строительство | га |  |  | + | + | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 4 | с.Новоселки (к северо-востоку от села) | Территория перспективного развития АПК (семейные фермы) | Новое строительство | га | - | 17,1 | + | + | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |

## Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

### Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства генеральным планом Чувашско-Кищаковского сельского поселения не предлагаются.

### Мероприятия по развитию сферы обслуживания

Учреждения образования

На первую очередь генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения предложен капитальный ремонт детского сада в с.Чувашские Кищаки. Также предлагается строительство нового детского сада в составе комплекса «Школа –детский сад» в с.Таковары на первую очередь генерального плана.

В ходе работы с отделом образования Буинского муниципального района выяснилось, что капитального ремонта требует МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ», Новоселковская начальная общеобразовательная школа на первую очередь реализации генерального плана. Таковаровская школа предлагается к сносу по ветхости также на первую очередь. Взамен предлагается строительство новой школы в составе комплекса «Школа – детский сад» на 20 мест.

Внешкольные учреждения

Генеральным планом на первую очередь предложено размещение новых кружков детского творчества при школе в с.Чувашские Кищаки на 55 мест.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Мероприятий в сфере развития здравоохранения Чувашско-Кищаковского поселения не предложено.

Культурно - досуговые учреждения

На первую очередь генерального плана предлагается капитальный ремонт Чувашско-Кищаковского сельского дома культуры и библиотеки.

Плоскостные спортивные сооружении, спортзалы, бассейны

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство нового плоскостного сооружения в с.Таковары площадью  361 кв.м, а так же нового спортивного зала при комплексе «Школа – детский сад» площадью 162 кв.м.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь в с.Чувашские Кищаки, с.Новоселки и с.Таковары предусмотрено строительство магазинов общей торговой площадью 107 кв.м.

Предприятия связи

На первую очередь реализации генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения предлагается капитальный ремонт отделения почтовой связи.

Кладбища

Генеральный планом предлагается закрытие кладбища в с.Таковары. Взамен на первую очередь реализации генерального плана предлагается строительство нового кладбища в с.Таковары площадью 1,0 га.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Чувашско-Кищаковском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 1.5.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Чувашско-Кищаковском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Детские дошкольные учреждения |
| 1 | с.Чувашские Кищаки | Детский сад | Капитальный ремонт | мест | 20 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 2 | с.Таковары | Детский сад | Новое строительство | мест |  | 10 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1 | с.Чувашские Кищаки | МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» | Капитальный ремонт | мест | 320 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 2 | с.Новоселки | МБОУ «Новоселковская НОШ» | Капитальный ремонт | мест | 15 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 3 | с.Таковары | МБОУ «Таковаровская НОШ» | Снос по ветхости | мест | 120 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 4 | с.Таковары | общеобразовательная школа в составе комплекса «Школа – детский сад» | Новое строительство | мест |  | 20 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-кищаковского СП |
| Учреждения дополнительного образования |
| 1 | с.Чувашские Кищаки | Кружки детского творчества при школе | Новое строительство | мест |  | 55 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| Отделения почтовой связи |
| 1 | с.Чувашские Кищаки | ОПС | Капитальный ремонт | объект | 1 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Таковары | Плоскостные сооружения | Новое строительство | мест |  | 361 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Таковары | Спортзал при комплексе «Школа – детский сад» | Новое строительство | Кв.м. |  | 162 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| Культурно-досуговые учреждения |
| 1 | с.Чувашские Кищаки | Чувашско-Кищаковский СДК | Капитальный ремонт | мест | 250 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 2 | с.Чувашские Кищаки | Чувашско-Кищаковская библиотека | Капитальный ремонт | Экземпля-ров | 12897 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| Кладбища |
| 1 | с. Таковары | кладбище | закрытие | га | 1,0 |  | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 2 | с. Таковары | кладбище | Новое строительство | га |  | 1,0 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Чувашские Кищаки | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 57 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 2 | с. Новоселки | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 16 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |
| 3 | с. Таковары | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 34 | + |  | СТП Буинского муниципального района, Генеральный план Чувашско-Кищаковского СП |

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Чувашско-Кищаковского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры» в составе Генерального плана Чувашско-Кищаковского сельского поселения Буинского муниципального района является развитие транспортной инфраструктуры в целях содействия экономическому росту за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей движения, устранению «узких» мест транспортной сети и снижения транспортной дискриминации населения,  повышения мобильности и деловой активности за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, для обеспечения транспортной доступности к объектам социальной защиты и местам приложения труда.

Планируемый транспортный каркас Чувашско-Кищаковского сельского поселения формируется из автомобильных дорог федерального и местного значения.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия ФЕДЕРАЛЬНОГО значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Чувашско-Кищаковское СП | участки дороги Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск» | реконструкция | км | 4,2 | - |  | + | СТП Буинского МР |
| мероприятия местного значения |
| Автомобильные дороги |
| 1 | Чувашско-Кищаковское СП | «Казань – Ульяновск» - Старое Дрожжаное» - Чувашские Кищаки | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия на грунтовой дороге) | км | 0,54 | - | + |  | СТП Буинского МР |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Чувашско-Кищаковского сельского поселения

Генеральным планом Чувашско-Кищаковского сельского поселения изменение границ населенных пунктов сельского поселения не предусмотрено.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размещение | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с. Чувашские Кищаки | 1 | организационное |  | 2012 | 2020 | МП | Чувашско-Кищаковское СП |
| 2 | Поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с. Таковары | 1 | организационное |  | 2012 | 2020 | МП | Чувашско-Кищаковское СП |

Таблица 1.8.2

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка в с. Чувашские Кищаки | 50 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2012 | 2020 | МП | с.Чувашские Кищаки | Генеральный план сельского поселения |

Таблица 1.8.3

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размещение | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 75шт | организационное | 2012 | 2020 | МП | Чувашско-КищаковскоеСП | Генеральный план сельского поселения |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 75шт | организационное | 2021 | 2035 | МП | Чувашско-КищаковскоеСП | Генеральный план сельского поселения |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 25шт | организационное | 2012 | 2020 | МП | Чувашско-КищаковскоеСП | Генеральный план сельского поселения |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 25шт | организационное | 2021 | 2035 | МП | Чувашско-КищаковскоеСП | Генеральный план сельского поселения |

Таблица 1.8.4

Перечень мероприятий по слаботочным сетям

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  |  |
| 1 | Строительсво отвода от ВОЛС МСС | 0,79 км | Строительство | Новое Строительство | 2012 | 2021 | Р | Буинский МР | Генеральный план |

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Таблица 1.9.1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации

в Чувашско-Кищаковском сельском поселении

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Оптимизация фермы КРС ООО «АФ Тахаръял» с. Чувашские Кищаки | Оптимизация | + |  |  |
| Перефункционирование МТМ ООО «АФ Тахаръял» с. Таковары | Перефункционирование | + |  | перефункционирование территории под озеленение специального назначений с учетом строительства МТП на площадке перспективного развития объектов обслуживания АПК и организации СЗЗ 300 м |
| Ликвидация свалки, ТБО д. Чувашские Кощаки, с последующей рекультивацией их территории | Рекультивация | + |  |  |
| Строительство площадки перспективного развития АПК с. Таковары, | Новое строительство | + |  | СЗЗ не более 100 м |
| Строительство площадки перспективного развития АПК с. Новоселки | Новое строительство | + |  | СЗЗ не более 100 м |
| Закрытие кладбища с. Таковары | Организационное мероприятие | + |  | закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне, с учетом строительство нового кладбища |
| Проведение шумозащитных мероприятий на участке а/д «Казань - Ульяновск - Старое Дрожжаное» | Новое строительство | + |  |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на участке а/д «Казань - Буинск - Ульяновск (км 89+062 - 136+969)» | Новое строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг с. Чувашские Кищаки | Новое строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг с. Таковары | Новое строительство | + |  |  |
| Создание лесолуговых поясов вокруг с. Новоселки | Новое строительство | + |  |  |
| Создание озеленения специального назначения в санитарном разрыве а/д «Казань - Ульяновск - Старое Дрожжаное», «Чувашские Кищаки – Таковары», «Казань - Буинск - Ульяновск (км 89+062 - 136+969)» | Новое строительство | + |  |  |
| Организация зоны с особыми условиями использования территории недействующего МТП и жилой застройки с. Чувашские Кищаки, расположенной в санитарно-защитной зоне биотермичкской ямы | Организационное мероприятие | + |  | Варианты решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование жилой застройки и объектов АПК, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Чувашско-Кищаковского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Чувашско-Кищаковского сельского поселения | га | 3552,7 | 3552,7 | 3552,7 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
|  | с.Чувашские Кищаки | га | 107,05 | 107,05 | 107,05 |
|  | с.Новоселки | га | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
|  | с.Таковары | га | 72,75 | 72,75 | 72,75 |
| 3. | Население |
| 3.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 802 | 582 | 378 |
|  | с.Чувашские Кищаки | чел. | 436 | 344 | 256 |
|  | с.Новоселки | чел. | 99 | 53 | 22 |
|  | с.Таковары | чел. | 267 | 185 | 100 |
| 4. | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
|  | с.Чувашские Кищаки | тыс.кв.м | 10,94 | 10,94 | 10,94 |
|  | с.Новоселки | тыс.кв.м | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  | с.Таковары | тыс.кв.м | 6,69 | 6,69 | 6,69 |
| 4.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Чувашские Кищаки | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Новоселки | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | с.Таковары | тыс.кв.м | - | - | - |
| 4.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 25,1 | 34,5 | 53,2 |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 20 | 30 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 20 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | 10 | - |
| 5.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 455 | 475 | 475 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 455 | 475 |
|  | - новое строительство |  | - | 20 | - |
| 5.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | - | 55 | 55 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 55 |
|  | - новое строительство |  | - | 55 | - |
| 5.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | посещ./ смену | 45 | 45 | 45 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 45 | 45 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.5 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | мест | 325 | 325 | 325 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 325 | 325 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.6 | Библиотеки, в т.ч. | экземпляров | 12 897 | 12 897 | 12 897 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 12 897 | 12 897 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. | 162 | 324 | 324 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 324 |
|  | - новое строительство |  | - | 162 | - |
| 5.8 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 3362 | 3723 | 3723 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3362 | 3723 |
|  | - новое строительство |  | - | 361 | - |
| 5.9 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 68 | 175 | 175 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 68 | 175 |
|  | - новое строительство |  | - | 107 | - |
| 5.10 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 0,36 | 1,36 | 1,36 |
| 7. | Транспортная инфраструктура |
| 7.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| 7.1.1 | Федерального значения | км | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 7.1.2 | Регионального значения | км | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 7.1.3 | Местного значения | км | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 7.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | - | - | - |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №17-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 24 декабря  2008 г. №134-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований, изменении в административно-территориальном устройстве Республики Татарстан и о внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 15 января  2008 г. №4-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований Буинского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Буинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Буинского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Буинского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).