# Проект планировки и межевания территории в границах кадастрового квартала 16:14:080303

Проект планировки и межевания территории в границах кадастрового квартала 16:14:080303 площадью 28,33 га в городе Буинск Буинского муниципального района (далее – проект планировки) состоит из:

I. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

II. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон

планируемого размещения объектов капитального строительства.

III. Чертеж планировки территории с указанием координат характерных точек красных линий.

IV. Чертеж межевания территории.

# 1. Размещение объектов капитального строительства, характеристики планируемого развития территории.

  - Границами проекта планировки территории являются:

на юго-западе и северо-западе-сельскохозяйственные угодья;

юго-востоке и северо-востоке жилые массивы города Буинск.

1.2. Площадь территории проекта планировки составляет 283364,39 кв.м.

1.3. Планируемая численность населения составляет 1184 человек.

1.4. Общая площадь жилых домов – 30822 кв.м.

1.5. Расчетная жилищная обеспеченность в проектируемых жилых домах – 26 кв.м/ чел.

1.6. Коэффициент застройки – не более 0,4.

1.7. Коэффициент плотности застройки – не более 0,8.

1.8. Плотность населения (нетто) – 42 чел./га.

1.9. Средний размер семьи – 4,2 чел.

1.10. Средний размер участка ориентировочно – 0,08 га.

1.11. Плотность жилищного фонда (нетто) – 1973 кв.м/га.

Проект планировки территории разработан на первую очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта – до 2026 года.

2. Характеристики планируемого развития систем социального обслуживания, параметры застройки.

Предусмотрена комплексная застройка территории, с учетом обеспечения совместимости размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения.

| Обозначение | Наименование | Кол-во объектов | Мощность | Общая площадь м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Д | ОДО на 90 мест (объект муниципального значения) | 1 | 90 мест | 3612 м2 | Отдельно стоящий |
| АМ | ФАП | 1 | 30 посещение в смену | 390 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| АП | Аптека | 1 | 1 объект | 17 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| Ф-1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 1 | 162 кв.м общей площади | 162 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| Ф-2 | Спортивная площадка (плоскостные спортивные сооружения) | 1 | 1486 кв.м | 1486 м2 | Отдельно стоящий |
| Ф-3 | Спортивная площадка (плоскостные спортивные сооружения) | 1 | 1884 кв.м | 1884 м2 | Отдельно стоящий |
| ДС | Помещения для организации досуга и любительской деятельности | 1 | 71 кв.м общей площади | 71 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| М | Магазин | 1 | 355 кв.м торговой площади | 710 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| К | Предприятия общественного питания | 1 | 47 мест | 940 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| О | Предприятие бытового обслуживания | 1 | 5 рабочих мест | 150 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| ФБ | Отделения и филиалы банка | 1 | 1 операцион-ная касса | 167 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| У | Жилищно-эксплуатационная организация (управляющая компания) | 1 | 1 объект | 150 м2 | В составе многофунк-ционального центра |
| Р | Открытая парковка на 41 машино-место | 1 | 41 машино-место | 738 м2 | Паркинг для многофунк-ционального центра |

3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.

Согласно проекту планировки, будут выполнены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

3.1. Строительство внутриквартальных проездов.

3.2. Строительство автостоянок для хранения и парковки автомобилей.

Выполнено обеспечение нормативного количества парковочных мест в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан.

Парковки на 41 машино-место для обслуживания посетителей многофункционального центра на территории проекта планировки.

4. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения:

4.1. Водопотребление – 410,16 м3/сут.

На территории проектирования предлагается обустройство централизованной системы водоснабжения со строительством водопровода ПЭ Ø110 мм общей протяженностью 2,7 км. Точка подключения - водовод, отходящий от водозабора Юго-Западный 2.

4.2. Водоотведение – 316,82 м3/сут.

На территории проектирования предлагается обустройство централизованной системы водоотведения (протяженностью 2,7 км) с присоединением к существующей системе канализирования до КНС №3 поселка «Западный».

4.3. Электропотребление (мощность) – 759,79 кВт.

Электроснабжение планируемой застройки предусматривается осуществлять от новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

4.4. Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки предусматривается от автономных теплоисточников.

Теплоснабжение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, предусматривается посредством встроенных (пристроенных) котельных.

4.5 Газоснабжение – 779,61 м3/ч.

На рассматриваемой территории сетевой природный газ предлагается использовать на нужды теплоснабжения зданий, а также для приготовления пищи.

4.6. Санитарная очистка территории – количество образующихся отходов – 320,55 т/год

На территории проекта планировки необходимо оборудовать 6 контейнерных площадок.

4.7. Связь.

При необходимости, подключение объектов к сетям связи предусматривается от существующих линий связи ПАО «Таттелеком».

Расчетное количество номеров стационарной связи по фонду нового строительства составит 565 единиц.

Проектом межевания предлагается образовать 24 земельных участков путем образования из земель муниципальных образований и раздела ранее образованных и зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с кадастровыми номерами: 16:14:080303:168, 16:14:080303:185, 16:14:000000:1346, 16:14:080303:148.

Перечень и сведения об образуемых земельных участках приведены в приложении к проекту межевания в таблице 1.

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков представлены в приложении к проекту межевания в таблице 2.